## Slide 1: 上节回顾
嵌入式系统的结构

## Slide 2: 第2章 嵌入式处理器

## Slide 3: 本节要求
基础：熟悉常见嵌入式处理器的优缺点，能够根据项目实际需求，选择合适的嵌入式处理。
提升：掌握ARM嵌入式处理的功能特色，能够根据项目实际需求，完成处理器选型，并给出理由。
优化：掌握ARM处理器的系列发展与特点，能够根据软硬件一体化的开发要求，适配复杂工程的解决方案。

## Slide 4
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 5: 微处理器
微处理器又称中央微处理器，简称CPU，它决定嵌入式系统的主要功能特性。
运算器
存储器
微处理器的组成
控制器
CPU的工作原理就像一个工厂对产品的加工过程：进入工厂的原料（指令），经过物资分配部门（控制单元）的调度分配，被送往生产线（逻辑运算单元），生产出成品（处理后的数据）后，在储存在仓库（存储器）中，最后等着拿到市场上去卖（交由应用程序使用）。
控制器负责对数据进行算术运算和逻辑运算操作
运算器负责对程序所执行的指令进行分析，并协调计算机各部件进行工作

## Slide 6
CPU参数
主频：CPU参数中常出现的3.0GHz、 3.8GHz等就是CPU的主频(时钟频率)，可以理解为运算速度。
核心：2核、4核、6核、8核、16核等。
线程：是程序中一个单一的顺序控制流程，在单个程序中同时运行多个线程完成不同的工作，称为多线程。
缓存：当CPU运算速度特别快，在内存条的读写忙不过来时，可以把这部分数据存入缓存中，来解决CPU的运算速度与内存条读写速度不匹配的矛盾。
构架：指CPU的设计体系结构，它定义了CPU如何执行指令、管理内存和其他资源、以及与外部设备进行通信等基本功能。
微处理器

## Slide 7
CPU参数
主频：胳膊的肌肉（力量），主频越高，力量越大。
核心：胳膊的数量，2核就是2个胳膊，4核就是4个胳膊。
线程：胳膊上长手的数量，一般单核配单线程、双核配双线程或双核四线程，相当于一条胳膊长一只手，后来发展为一条胳膊长两只手。
构架：胳膊、肌肉、手还差工具就可以干活了，工具就是CPU构架，构架对性能的影响巨大。
微处理器

## Slide 8
微处理器—指令集构架
技术构架格局图

## Slide 9: CISC与RISC
CISC：复杂指令集（Complex Instruction Set Computer)
  具有大量的指令和寻址方式
  8/2原则：80%的程序只使用20%的指令
  大多数程序只使用少量的指令就能够运行。
RISC：精简指令集（Reduced Instruction Set Computer)
  在通道中只包含最有用的指令
  确保数据通道快速执行每一条指令
  使CPU硬件结构设计变得更为简单
微处理器—指令集构架

## Slide 10
类别 | CISC | RISC
指令系统 | 指令数量很多 | 较少，通常少于100
执行时间 | 有些指令执行时间很长，如整块的存储器内容拷贝；或将多个寄存器的内容拷贝到存贮器 | 没有较长执行时间的指令
编码长度 | 编码长度可变，1-15字节 | 编码长度固定，通常为4个字节
寻址方式 | 寻址方式多样 | 简单寻址
操作 | 可以对存储器和寄存器进行算术和逻辑操作 | 只能对寄存器对行算术和逻辑操作，Load/Store体系结构
编译 | 难以用优化编译器生成高效的目标代码程序 | 采用优化编译技术，生成高效的目标代码程序
微处理器—指令集构架

## Slide 11
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 12
嵌入式处理器是嵌入式系统最核心的部件。
RISC结构已经被证明是嵌入式处理器最适合的结构。
ARM处理器是真正意义上的RISC结构的处理器，且具有处理速度快、功耗低、价格便宜等方面的优点，得到了广泛使用。
嵌入式处理器—概述

## Slide 13
1.1 嵌入式处理器的分类
1.2 典型的嵌入式处理器
嵌入式处理器—概述

## Slide 14
1.1 嵌入式处理器的分类
嵌入式处理器
嵌入式微控制器（MCU）
嵌入式微处理器（MPU）
嵌入式DSP（DSP）
嵌入式片上系统（SoC）
嵌入式处理器—概述

## Slide 15: 1) 嵌入式微控制器 (Micro Controller Unit)
嵌入式微控制器又称单片机，就是将整个计算机系统集成到一块芯片中。
嵌入式微控制器将CPU、存储器（少量的RAM、ROM或两者都有）和其他外设封装在同一片集成电路里，因为其片上外设资源一般比较丰富，适合于控制，因此称为微控制器。
嵌入式处理器—概述

## Slide 16
与嵌入式微处理器相比，微控制器的最大特点是单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本降低、可靠性提高。
由于微控制器低廉的价格、优良的功能，所以拥有的品种和数量最多，是目前嵌入式系统工业的主流。
比较有代表性的通用系列包括8051、C166/167、MCS-251、MCS-96/196/296、P51XA、MC 68HC05/11/12/16、68300等。
半通用系列，如支持USB接口的MCU8XC930/931、C540、C541；支持I2C、CAN、LCD及众多专用MCU和兼容系列。
嵌入式处理器—概述

## Slide 17
比较有代表性的通用系列包括8051、C166/167、MCS-251、MCS-96/196/296、P51XA、MC 68HC05/11/12/16、68300等。
半通用系列，如支持USB接口的MCU8XC930/931、C540、C541；支持I2C、CAN、LCD及众多专用MCU和兼容系列。
嵌入式处理器—概述

## Slide 18: 2) 嵌入式微处理器(Micro Processor Unit)
嵌入式微处理器是由通用计算机中的CPU演变而来的。
与通用计算机处理器不同，在实际应用中，嵌入式系统将微处理器装配在专门设计的电路板上，只保留与嵌入式应用紧密相关的功能硬件，以满足嵌入式系统体积小、功耗低的特殊要求。
嵌入式处理器—概述

## Slide 19
与工业控制计算机相比，嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低和可靠性高的优点。
目前的嵌入式微处理器主要有Am186/88、386EX、PowerPC、ARM、MIPS、Motorola 68K等。
嵌入式处理器—概述

## Slide 20: 3) 嵌入式DSP (Digital Signal Processor )
嵌入式DSP是专门用于信号处理的嵌入式芯片。
DSP处理器在系统结构和指令算法方面进行了特殊设计，使其适合于执行DSP算法 ，使其适合于执行DSP算法，因而能够对离散时间信号进行极快的处理计算，提高了编译效率和执行速度 。
在数字滤波、FFT、频谱分析等方面，嵌入式DSP获得了大规模的应用。
  一方面，嵌入式DSP处理器经过单片化设计，通过在片上增加丰富的外设使之成为具有高性能DSP功能的片上系统；
  另一方面，在微处理器、微控制器或片上系统中增加DSP协处理器来实现DSP运算。
嵌入式处理器—概述

## Slide 21: 4) 嵌入式片上系统 (System on Chip )
片上系统SoC是20世纪90年代后出现的一种新的嵌入式集成器件。
在嵌入式系统设计从 “集成电路”级设计不断转向“集成系统”级设计过程中，提出了SoC的概念。
Soc追求产品系统的最大包容，已成为提高移动通信、网络、信息家电、高速计算、多媒体应用以及军用电子系统性能的核心器件。
嵌入式处理器—概述

## Slide 22
SoC不是把系统所需要的所有集成电路简单地二次集成到一个芯片上，而是从整个系统的性能要求出发，把各层次电路器件紧密结合起来，并通过系统的软硬件协同设计，在单个芯片上实现整个系统的功能。
SoC最大的特点就是成功实现了软硬件无缝结合，直接在处理器片内嵌入操作系统的代码模块，满足了单片系统所要求的高密度、高速度、高性能、小体积、低电压和低功耗等指标。
目前比较典型的几款SoC产品包括Siemens的TriCore、Philips的Smart XA、Motorola的M-Core、某些ARM系列器件、Echelon和Motorola联合研制的Neuron芯片等。
嵌入式处理器—概述

## Slide 23
1.2 典型的嵌入式处理器
1) ARM处理器
2) Power PC处理器
3) MIPS处理器
4) Sparc处理器
5) 龙芯系列处理器
嵌入式处理器—概述

## Slide 24: 1）ARM处理器
英国先进RISC机器公司（Advanced RISC Machines，ARM）是全球领先的16/32/64位RISC微处理器知识产权（Intellectual Property，IP）供应商。
ARM公司本身不直接从事芯片生产，而是依靠转让微处理器、外围和系统芯片的设计技术给合作公司，由合作公司使用这些技术来生产各具特色的芯片。
ARM已成为移动通信、手持设备、多媒体数字消费等嵌入式解决方案事实上的标准。
ARM进入中国几年以来，已经与中兴、华为、东南大学、上海集成电路设计中心、中芯国际以及大唐签订了芯片核心技术授权协议。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 25: 1）ARM处理器
ARM处理器本身是16/32/64位设计，但也配备16位指令集 。
ARM的Jazelle技术提供了Java加速，可得到比基于软件的Java虚拟机高得多的性能。
ARM采用DSP指令集的扩充提供了增强的16位和32位算术运算能力，提高了性能和灵活性 。
ARM还提供了两个前沿特性——嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核系列，用以辅助带嵌入式核的、高集成的SoC器件的调试。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 26: 2）PowerPC处理器
POWER是1991年，Apple、IBM、Motorola组成的AIM联盟所发展出的微处理器架构。PowerPC是整个AIM联盟平台的一部分，并且是唯一的一部分。
PowerPC 处理器有非常强的嵌入式表现，具有优异的性能、较低的能量损耗以及较低的散热量等特点。
Motorola的基于PowerPC体系结构的嵌入式处理器芯片有MPC505、821、850、860、8240、8245、8260、8560等近几十种产品。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 27: 3） MIPS处理器
MIPS是Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages的缩写，即“无内部互锁流水级的微处理器”。 MIPS的机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题，最早在80年代初期由斯坦福（Stanford）大学Hennessy教授领导的研究小组研制出来的。
在嵌入式应用方面，MIPS系列微处理器是目前仅次于ARM的使用最广泛的处理器之一，其应用领域覆盖机顶盒、游戏机、路由器、激光打印机、掌上电脑等各个方面。
MIPS的系统结构及设计理念比较先进，强调软硬件协同提供性能，同时简化硬件设计。
MIPS IDF(MIPS Integrated Development Framework)集成开发工具，特别适用于嵌入式系统的开发。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 28: 4） Sparc处理器
Sparc处理器是由著名的Sun公司自行研发的微处理器芯片。
Sun在64位UltraSparc处理器方面，主要有3个系列：可扩展的s系列主要用于高性能、易扩展的多处理器系统；集成式i系列将多种系统功能集成在一个处理器上，为单处理器系统提供了更高的效益；嵌入式e系列为用户提供理想的性能价格比，其嵌入式应用包括瘦客户机、电缆调制解调器和网络接口等。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 29: 5）龙芯系列处理器
龙芯系列处理器是神州龙芯公司推出的兼顾通用及嵌入式处理器特点的新一代32/64位处理器。
最新产品是龙芯三号
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 30
龙芯中科研制的处理器产品包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号三大系列，涵盖小、中、大三类CPU产品。为了将国家重大创新成果产业化，龙芯公司努力探索，在国防、政府、教育、工业、物联网等行业取得了重大市场突破和良好的应用。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 31
目前龙芯处理器产品在各领域取得了广泛应用。在安全领域，龙芯处理器已经通过了严格的可靠性实验，作为核心元器件应用在几十种型号和系统中，2015年龙芯处理器成功应用于北斗二代导航卫星。在通用领域，龙芯处理器已经应用在：个人电脑、服务器及高性能计算机、行业电脑终端、以及云计算终端等方面。在嵌入式领域，基于龙芯CPU的防火墙等网安系列产品已达到规模销售；应用于国产高端数控机床等系列工控产品显著提升了我国工控领域的自主化程度和产业化水平；龙芯提供的IP设计服务在国产数字电视领域也与国内多家知名厂家展开合作，其IP授权已达百万片以上。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 32
ARM 既可以认为是一个公司的名字，也可以认为是对一类处理器的统称，还可以认为是一种技术的名字。
ARM公司是专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司，作为知识产权供应商，本身不直接从事芯片生产，而是转让设计许可，由合作公司生产具有特色的芯片。ARM处理器的内核是统一的，由ARM公司提供，而片内部件则是多样的，由各大半导体公司设计，这使得ARM设计嵌入式系统的时候，可以基于同样的核心，使用不同的片内外设。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 33: ARM授权简介
架构/指令集层级授权
指可以对ARM架构进行大幅度改造，甚至可以对ARM指令集进行扩展或缩减。
内核层级授权(最常见的ip核授权)
指可以以一个内核为基础然后在加上自己的外设，比如USART GPIO SPI ADC 等等，最后形成了自己的MCU，这些很多，比如三星、德州仪器(TI)、博通、飞思卡尔等等。
使用层级授权
最基本的授权，只能使用。由于担心对知识产权保护不力，ARM对很多中国背景的企业均采取这一级别的授权。
嵌入式处理器—典型的嵌入式处理器

## Slide 34
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 35
一种CPU的体系结构定义了其支持的指令集和基于该体系结构下的处理器编程模型。
ARM体系结构发展
到目前为止，ARM处理器的体系结构发展了v1～v9共9个版本。
相同的体系结构下，由于所面向的应用不同，对性能的要求不同，会有多种处理器。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 36
体系结构 | ARM内核版本
v1 | ARM1
v2 | ARM2
v2a | ARM2aS、ARM3
v3 | ARM6、ARM600、ARM610、ARM7、ARM700、ARM710
v4 | Strong ARM、ARM8、ARM810
v4T | ARM7TDMI、ARM720T、ARM740T、ARM9TDMI、ARM920T、ARM940T
v5TE | ARM9E-S、ARM10TDMI、ARM1020E
v6 | ARM11、ARM1156T2-S、ARM1156T2F-S、ARM1176JZF-S、ARM11JZF-S
v7 | ARM Cortex-M、ARM Cortex-R、ARM Cortex-A
v8 | Cortex-A53/57、Cortex-A72等
V9 | ARM X2、ARM Cortex-A系列等
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 37
1. v1版本
v1版本ARM处理器没有商品化，只出现在ARM1原型机上。它的主要特点有：
（1）26位的地址空间，寻址空间64MB；
（2）只有基本的数据处理指令，甚至没有乘法指令；
（3）基于字节、半字和字的Load/Store存储器访问指令；
（4）子程序调用指令（BL）和链接指令；
（5）操作系统调用的软件中断指令（SWI）。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 38
2. v2版本
对v1版本进行了扩展和完善。仍旧采用26位地址空间和64M寻址空间。它的主要特点有：
（1）增加了32位乘法指令和乘加指令；
（2）支持协处理器指令；
（3）对快速中断模式支持；
（4）支持最基本的存储器与寄存器交换指令SWP/SWPB。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 39
3. v3版本
该版本在体系结构上较以前的版本有很大变化。基于该版本的ARM6处理器，做为IP核独立的处理器，具有片上高速缓存、MMU和写缓存的集成CPU。它的主要特点有：
（1）寻址空间增加到32位（4G）；
（2）增加了当前程序状态寄存器（CPSR）保存当前程序运行的状态信息；
（3）增加了备份程序状态寄存器（SPSR），在程序运行被异常中断时保存现场；
（4）增加了MRS/MSR指令，以访问新增的CPSR/SPSR寄存器；
（5）增加了中止和未定义两种异常模式，以方便操作系统使用数据访问中止异常、指令预取中止异常和未定义指令异常；
（6）改进了从异常返回指令。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 40
4. v4版本
该版本在v3版本的基础上做了进一步的扩充，是目前被应用最广的ARM体系结构，ARM7TDMI、ARM9、StrongARM等都采用该结构。它的主要特点有：
（1）增加了对有符号、无符号半字及有符号字节的存/取指令；
（2）增加 T变种，引入Thumb状态，处理器工作在该状态下时，指令集为新增的16位Thumb指令集；
（3）增加了系统模式，该模式下处理器使用用户寄存器；
（4）完善了软件中断（SWI）指令功能；
（5）把一些未使用的指令空间捕获为未定义指令。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 41
5. v5版本
在v4版本的基础上增加了一些新的指令。ARM9E、ARM10和Intel的XScale处理器都采用该版本结构。它的主要特点有：
（1）改进了ARM指令集和Thumb指令集的混合使用效率；
（2）增加了带有链接和交换的转移指令（BLX）、计数前导零指令（CLZ）、软件断点指令（BKPT）；
（3）v5TE版本中增加了DSP（数字信号处理）指令集，包括全部算法和16位指令集；
支持新的Java，提供字节代码执行的硬件和优化软件加速性能。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 42
6. v6版本
该版本2001年发布，并应用在2002年发布的ARM11处理器中。该版本降低耗电量的同时提高了图像处理能力，适合无线和消费类电子产品；高数据吞吐量和高性能的结合。它的主要特点有：
（1）支持多微处理器内核；
（2）Thumb代码压缩技术；
（3）引入Jazelle技术，提高了Java性能，降低了Java应用程序对内存的空间占用；
（4）通过SIMD（单指令多数据流）技术，提高了音/视频处理能力。 例：从一个指令一次完成两个数的加法操作，升级为一次完成两个向量的加法操作。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 43
7. v7版本
v7版本架构是在v6版本的基础上诞生的，对于早期的ARM处理器软件提供了较好的兼容性。它的主要特点有：
（1）采用了在Thumb代码压缩技术上发展的Thumb-2技术，比纯32位代码减少了31%的内存占用，减小了系统开销，能够提供比基于Thumb技术的解决方案高出38%的性能；
（2）首次采用NEON信号处理扩展集，它是一个结合64位和128位的SIMD指令集，对H.264和MP3等媒体解码提供加速，将DSP和媒体处理能力提高了近4倍，并支持改良的浮点运算；
（3）支持改良的运行环境，迎合不断增加的JIT（Just In Time）和DAC（Dynamic Adaptive Compilation）技术的使用。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 44
8. v8版本
2011年11月，ARM公司发布了新一代处理器架构ARMv8的部分技术细节，这是ARM公司的首款支持64位指令集的处理器架构，将被首先用于对扩展虚拟地址和64位数据处理技术有更高要求的产品领域，如企业应用、高档消费电子产品。目前的ARMv7架构的主要特性都将在ARMv8架构中得以保留或进一步拓展，如TrustZone技术、虚拟化技术及NEON advanced SIMD技术等。ARMv8 架构将64位架构支持引入ARM架构中，其中包括：
（1）64位通用寄存器、SP（堆栈指针）和PC（程序计数器）；
（2）64位数据处理和扩展的虚拟寻址；
（3）两种主要执行状态：AArch64（64位执行状态）和AArch32（32位执行状态）；
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 45
两种执行状态支持三个主要指令集：
A32（或ARM）：32位固定长度指令集，通过不同架构变体增强部分32位架构执行环境，现在称为AArch32；
T32 (Thumb) ：以16位固定长度指令集的形式引入的，随后在引入Thumb-2技术时增强为16位和32位混合长度指令集，部分32位架构执行环境现在称为 AArch32。
A64：提供与ARM和Thumb指令集类似功能的32位固定长度指令集，随ARMv8一起引入，它是一种 AArch64 指令集。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 46: 9. ARM V9
2021年3月31日发布。
ARMv9架构，最重大的升级在于AI和安全，在兼容ARMv8的基础上，提升了安全性，增加了矢量计算、机器学习和数据信号处理等多方面能力，性能表现也将得到极大幅度的提升。
和ARMv8相比，ARMv9升级了SVE2指令集，可以支持多倍128位运算，最多2048位，全面增强了机器学习、DSP信号处理等方面能力，对于物联网、5G、AR/VR等能带来更大的性能提升。另外，ARMv9还推出CCA机密计算机体系架构，引入动态域技术，增强了系统安全性，不轻易被破解和攻击。
ARMv9有望带来30%以上的CPU性能提升。目前手机处理器使用最先进的为Cortex-X1/A78架构，下一代将更名为Matterhorn架构及Makalu架构，并保持30%以上的IPC性能提升。
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 47
ARM指令发展史
嵌入式处理器—ARM处理器概述

## Slide 48
1.ARM7系列
ARM7系列主要包括ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、带有高速缓存处理器宏单元的ARM720T。ARM7TDMI基于ARM体系结构V4版本，是目前低端的ARM核。
ARM7TDMI中的T代表Thumb 架构扩展, 提供两个独立的指令集，D代表内核具有Debug扩展结构，M代表EmbeddedICE 逻辑，I代表增强乘法器，支持64位结果。ARM7TDMI属于ARM v4体系结构，采用冯诺依曼结构（指令和数据在存储中统一存放，采用同一套总线分时传输），3级流水处理，平均0.9DMIPs/Mhz性能。ARM7TDMI没有MMU（Memory Management Unit）和Cache，所以仅支持那些不需要MMU和Cahce的小型实时操作系统，如VxWorks、uC/OS-II和uLinux等RTOS。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 49
ARM处理器概述—ARM处理器系列主要产品
冯·诺依曼瓶颈：
“将CPU与存储器分开并非十全十美，反而会导致所谓的冯·诺依曼瓶颈（von Neumann bottleneck）:在CPU与存储器之间的流量（数据传输率）与存储器的容量相比起来相当小，在现代计算机中，流量与CPU的工作效率相比之下非常小，在某些情况下（当CPU需要在巨大的数据上运行一些简单指令时），数据流量就成了整体效率非常严重的限制。CPU将会在数据输入或输出存储器时闲置。由于CPU速度远大于存储器读写速率，因此瓶颈问题越来越严重。”---维基百科

## Slide 50
产生原因：
处理器和存储器分开
访问时CPU闲置
CPU效率越高越严重
冯·诺依曼瓶颈：
解决方法：
关键：执行时减少存储器访问
增加缓存
采用分支预测算法
增加片上存储
指令流和数据流分开（哈弗结构）
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 51
冯·诺依曼结构
哈弗结构
哈弗结构：一种将程序指令存储和
数据存储分开的存储器结构
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 52
如何提高CPU速度？
提高时钟频率：
更高的频率会带来
更高的功耗和热量
工艺上的限制
改变构架：
RISC
流水线
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 53
嵌入式微处理器
按指令系统分类
精简指令集系统RISC
复杂指令集系统CISC
RISC结构一般具有如下特点：
1. 单周期执行：超过95%的指令可以在一个机器周期内完成。
2. 哈弗结构：将指令和操作数的总线分开，采用流水线操作。
3. 限制地址模式：
优点：方便用硬连线控制，而不使用微代码；
缺点：使得汇编语言更难写
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 54
4. RISC处理器的指令大小是固定的，使得指令解码器更容易实现
ARM指令的大小是4字节
Thumb-2的指令大小是2字节或4字节
CICS处理器的指令可能是不同长度的
例如：8051 -CLR C ；一个字节
-ADD A，#20H ；2个字节
-LJMP HERE ; 3个字节
5. 减少指令的个数：
优点：减少了相关部件所使用晶体管的个数
缺点：使得汇编编程更困难，导致使用更多的存储器
6. Load/Store指令结构:
所有的计算类指令的源操作数和目的操作数都必须是寄存器
7. RISC处理器至少有32个寄存器，减少对堆栈和内存的使用。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 55
流水线架构
流水线技术
流水线允许多个操作同时处理，
而非顺序执行：
ARM处理器中的程序计数器PC
指向正被取指的指令，而非正在执行
的指令。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 56
ARM7 系列使用三级流水线。该流水线允许多个操作同时处理，而非顺序执行。而ARM处理器中的程序计数器PC指向正被取指的指令，而非正在执行的指令。
ARM7的三级流水线技术首先从存储器中读取指令，然后解码指令中用到的寄存器，接下来进行执行操作，主要包括从寄存器组中读寄存器值或者移位及ALU操作或者在寄存器组中写入寄存器值操作等。
1. RAM7系列
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 57: ARM7TDMI指令流水线
为增加处理器指令流的速度，ARM7 系列使用3级流水线。
  允许多个操作同时处理，而非顺序执行。
  PC指向正被取指的指令，而非正在执行的指令。
Fetch
Decode
Execute
从存储器中读取指令
解码指令中用到的寄存器
寄存器读（从寄存器Bank）
移位及ALU操作
寄存器写（到寄存器Bank ）
PC PC
PC - 4 PC-2
PC - 8 PC - 4
ARM Thumb
ARM处理器概述—ARM处理器系列主要产品

## Slide 58: ARM9TDMI指令流水线
Instruction
Fetch
Shift + ALU
Memory
Access
Reg
Write
Reg
Read
Reg
Decode
FETCH
DECODE
EXECUTE
MEMORY
WRITE
ARM9TDMI
ARM or Thumb Inst Decode
Reg Select
Reg
Read
Shift
ALU
Reg
Write
Thumb®ARM decompress
ARM decode
Instruction
Fetch
FETCH
DECODE
EXECUTE
ARM7TDMI
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 59: 理想的3级流水线（ARM7TDMI:无访存操作）
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 60: ARM的LDR流水线
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 61
思考题
设指令由取指、分析、执行3个子部件完成，每个子部件的工作周期均为Dt,采用常规标量单流水线处理机。若连续执行10条指令，则共需要时间（）Dt？
A. 8 B.10 C.12 D.14
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 62
2.ARM9系列和ARM9E系列
ARM9采用哈佛体系结构，指令和数据分开存放于不同的存储器，分别采用各自的总线进行传输。
ARM9TDMI相比ARM7TDMI，将流水级数提高到五级从而增加了处理器的时钟频率，并使用指令和数据存储器分开的哈佛结构以改善CPI和提高处理器性能。
在ARM9TDMI基础上又有ARM920T、ARM940T和ARM922T，其中ARM940T增加了MPU（Memory Protect Unit）和Cache；ARM920T和ARM922T加入了MMU、Cache和ETM9，从而更好的支持像Linux和WinCE这样的多线程、多任务操作系统。
ARM9E系列属于ARM v5TE，其中ARM926EJ-S是最具代表性的。通过DSP和Java的指令扩展，可获得70％的DSP处理能力和8倍的Java处理性能提升。另外分开的指令和数据Cache结构进一步提升了软件性能；指令和数据TCM（Tightly Couple Memory：紧耦合存储器）接口支持零等待访问存储器；双AMBA AHB总线接口等。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 63
ARM9处理器的主要特点：
(1) 32bit定点RISC处理器，改进型ARM/Thumb代码交织，增强性乘法器设计。支持实时（real-time）调试；
(2)片内指令和数据SRAM，而且指令和数据的存储器容量可调；
(3) 片内指令和数据高速缓冲器（cache）容量从4K字节到1M字节；
(4) 设置保护单元（protection unit），非常适合嵌入式系统应用中对存储器进行分段和保护；
(5) 采用AMBA AHB总线接口，为外部设备提供统一的地址和数据总线；
(6) 支持外部协处理器，指令和数据总线有简单的握手信令支持；
(7) 支持标准基本逻辑单元扫描测试方法，而且支持BIST(built-in-self-test）；
(8) 支持嵌入式跟踪宏单元，支持实时跟踪指令和数据。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 64
3.ARM11系列
ARM11系列主要有ARM1136、ARM1156、ARM1176和ARM11 MP-Core等，它们都是v6体系结构，相比v5系列增加了SIMD多媒体指令，获得1.75x多媒体处理能力的提升。
除了ARM1136外，其他的处理器都支持AMBA3.0-AXI总线。ARM11系列内核最高的处理速度可达500Mhz以上（其中90nm工艺下，ARM1176可达到750Mhz）以及600DMIPS的性能。
基于ARMv6架构的ARM11系列处理器是根据下一代的消费类电子、无线设备、网络应用和汽车电子产品等需求而制定的。它的媒体处理能力和低功耗特点使它特别适合于无线和消费类电子产品；高数据吞吐量和高性能的结合非常适合网络处理应用；另外，在实时性能和浮点处理等方面ARM11可以满足汽车电子应用的需求。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 65
ARM11
  300-700+ MHz
  SIMD 指令扩展支持更丰富的多媒体应用
  40家授权芯片公司，一些已开始量产
  2007年第一代iPhone，采用的就是ARM11
FOMA N902i
First ARM11 based phone
OMAP2420
i.MX31/i.MX31L
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 66
4. ARM Cortex系列
在ARM11系列之后，Cortex系列是ARM公司目前最新内核系列，属于v7架构。该架构定义了三大系列：Cortex-A系列、Cortex-M系列和Cortex-R系列。
Cortex-A系列：针对高性能计算应用，如智能手机、平板电脑、服务器等。代表处理器有Cortex-A8、 Cortex-A9、 Cortex-A15等。这些处理器采用高性能的CPU和GPU核心，支持多核处理器技术和高级缓存机制，提供卓越的计算能力和图形处理性能。
Cortex-R系列：针对实时性要求较高的嵌入式应用，如汽车电子、工业控制等。代表处理器有Cortex-R4、 Cortex-R5、 Cortex-R7等。这些处理器具有快速响应时间和高可靠性，支持实时操作系统（RTOS）和硬实时应用。
Cortex-M系列：针对低功耗、低成本的嵌入式应用，如物联网设备、可穿戴设备等。代表处理器有Cortex-M0、 Cortex-M3、 Cortex-M4等。这些处理器采用精简的指令集和优化电源管理技术，提供高效的计算和极低的功耗。
嵌入式处理器—ARM处理器系列主要产品

## Slide 67
ARM开发工具就是ARM公司为庞大的各领域工程师和开发人员装备的完整的开发工具链，帮助迅速搭建开发平台，降低开发的成本和难度，缩短开发周期，让工程师们充分针对ARM架构处理器进行开发。
根据开发目标平台的不同，ARM提供不同的工具解决方案。 最常见的是MDK-ARM、RVDS，ARM DS5。他们分别针对低端和高端ARM处理器应用。
嵌入式处理器—ARM开发工具简介

## Slide 68
1. MDK-ARM
RealView Microcontroller Development Kit(MDK) 支持基于包括ARM7，ARM9，Cortex-M3微控制处理器等在内的众多处理器，例如Atmel，Freescale，Luminary，NXP，OKI，Samsung，Sharp，ST，TI等厂家的产品。MDK提供工业标准的编译工具和强大的调试支持。
MDK是专为MCU的用户开发嵌入式软件而设计的一套开发工具。包括根据器件定制的调试仿真支持，丰富的项目模版，固件示例以及为内存优化的RTOS库。MDK上手容易，功能强大，适合微控制器应用程序开发。
MDK主要是为终端客户提供价格低廉，功能强大的开发工具。集成了RealView编译工具，Keil uVision开发环境，支持基于ARM7,ARM9,Cortex-M1,Cortex-M3，Cortex-R4等ARM产品的仿真，提供非常高效的RTOS Kernel，此外，提供的Real-Time库还有TCP/IP网络套件，Flash文件系统，USB器件接口，CAN总线接口等，方便终端用户进行应用开发。因此对于MDK用户来说，他们得到的就是可以对MCU进行仿真和调试，容易使用又没有冗余的功能，关键是价格实惠，而且用户可以先试用再购买。
嵌入式处理器—ARM开发工具简介

## Slide 69
2.RVDS
RVDS（RealView Development Suite）是ARM公司推出的专为SOC，FPGA 以及ASIC用户开发复杂嵌入式应用程序或者和操作系统平台组件接口而设计的开发工具，被业界称为最好的ARM开发工具。RVDS支持器件设计，支持多核调试，支持基于所有ARM 和Cortex系列CPU的程序开发。RVDS还可以和第三方软件进行很好的连接。
RVDS 是ARM公司继SDT 与ADS1.2之后主推的新一代开发工具，目前最高版本是4.1。RVDS对代码密度的提升、代码执行速度的提高，都可以由ARM开发工具自动实现，而不需要软件开发人员花费过多的时间手动优化高级语言代码。这是RVDS的优势所在。
嵌入式处理器—ARM开发工具简介

## Slide 70
RVDS包含有四个模块：
（1）IDE：RVDS中集成了Eclipse IDE，用于代码的编辑和管理。支持语句高亮和多颜色显示，以工程的方式管理代码，支持第三方Eclipse功能插件。
（2）RVCT：RVCT是业界最优秀的编译器，支持全系列的ARM和XSCALE架构，支持汇编语言、C语言和C++语言。RVDS的编译器根据最新的ARM架构进行特别的优化，针对每个ARM架构都提供最好的代码执行性能，最优的代码密度。可以根据需要选择调试信息级别，以及不同的代码优化方向和优化级别。
（3）RVD：是RVDS中的调试软件，功能强大，支持Flash烧写和多核调试，支持多种调试手段，快速错误定位。
（4）RVISS：是指令集仿真器，支持外部设备虚拟，可以使软件开发和硬件开发同步进行，同时可以分析代码性能，加快软件开发速度。
嵌入式处理器—ARM开发工具简介

## Slide 71
3. ARM DS5
ARM DS5，也叫ARM DS-5，是一款支持开发所有ARM内核芯片的集成开发环境,也是一套针对 ARM 支持的linux和android平台的全面的端到端软件开发工具套件。
ARM DS5提供具有跟踪、系统范围性能分析器、实时系统模拟器和编译器的应用程序和内核空间调试器。这些功能包含在定制的、功能强大且用户友好的基于Eclipse的IDE中。借助于该工具套件，可以很轻松地为ARM支持的系统开发和优化基于Linux的系统，缩短开发和测试周期，并且可帮助工程师创建资源利用效率高的软件。
ARM DS-5功能框架
ARM DS5的工程配置
嵌入式处理器—ARM开发工具简介

## Slide 72
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 73
Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7构架的应用处理器 ,使用了能够带来更高性能、更低功耗和更高代码密度的Thumb-2技术,新增了130条指令。新增的功能使用户在进行终端服务时无需在ARM和Thumb模式间进行切换，同时可访问整套处理器寄存器。产生的代码保持Thumb指令的传统代码密度，却可以实现32位ARM代码的性能。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 74
ARM处理器中首次采用面向音频、视频和3D图形的NEON媒体和信号处理技术。这是一个64/128位混合SIMD（单指令、多数据）架构。NEON技术不仅可以通过加速音频和视频编解码、用户界面、2D/3D图形和游戏来改善多媒体用户体验，还可以加速信号处理算法，以加快音频和视频处理、声音和面部识别、计算机视觉和深度学习等应用。
Cortex-A8还采用了Jazelle-RCT Java加速技术，可以支持Java程序的预编译与实时编译，对实时(JIT)和动态调整编译(DAC)提供最优化,将即时（JIT）字节码应用程序的内存占用削减到原先的三分之一。代码变少可增强性能并降低功率。
Cortex-A8中采用的TrustZone技术可确保消费类产品（如运行开放式操作系统的移动电话、个人数字助理和机顶盒）中的数据隐私和DRM（图形显示框架）得到保护。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 75
图2-3 ARM Cortex-A8内核系统框图
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 76
指令读取单元的主要构成如下图所示，指令读取单元对指令流进行预测，从L1指令缓存中取出指令放到译码流水线中。在此过程中使用到了TLB（Translation Lookaside Buffers，转换旁路缓冲器）。
图2-4 指令读取单元主要构成
1.指令读取单元（Instruction Fetch）
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 77
指令译码单元对所有的ARM、Thumb-2指令进行译码排序，包括调试控制协处理器CP14的指令、系统控制协处理器CP15的指令。
指令译码单元处理指令的顺序是：异常、调试事件、复位初始化、存储器内嵌自测CMI3IST、等待中断、其它事件。
2. 指令译码（解码）单元（Instruction Decode）
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 78
指令执行单元包括两个对称的ALU（算术逻辑单元）流水线（ALU0和ALU1），它们都可以处理大多数算术指令。ALU流水线0始终执行一对旧的发射指令。Cortex-A8处理器还配备乘法器和加载存储流水线，但这些都不对两条ALU流水线执行额外指令，可将它们视为“独立”流水线。使用它们必需同时使用两条ALU流水线中的一个，乘法器流水线只能与ALU1流水线中的指令结合使用，而加载存储流水线只能与任一ALU中的指令结合使用。
指令执行单元的功能：
执行所有整数ALU运算和乘法运算，并修改标志位；
根据要求产生用于存取的虚拟地址以及基本回写值；
将要存放的数据格式化，并将数据和标志向前发送；
处理分支及其它指令流变化，并评估指令条件码。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构
3. 指令执行单元（Instruction Execute）

## Slide 79
数据存取单元包括全部的L1数据缓存部分和整数存取流水线，流水线可在每个周期接收一次数据存或取，可以是在流水线0或流水线1上。
数据存取单元由以下几个部分组成：
L1数据缓存；
数据TLB；
整数存储缓存；
NEON存储缓存；
取整数数据对齐、格式化单元；
存整数数据对齐、格式化单元。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构
4. 数据存取单元（Load/Store）

## Slide 80
Cortex-A8处理器的L2缓存单元大小可配置为从64k到2M，包括L2 Cache和缓冲接口单元BIU。
L1数据缓存的内容与L2缓存不兼容，L1指令缓存的内容是L2缓存的子集，当指令预取单元和数据存取单元在L1 Cache中未命中时，L2 Cache将为它们提供服务。L2缓存与L1缓存之间采用低延迟、高带宽专用接口，这将L1缓存行填充的延迟时间降至最低，并且与主系统总线不会产生流量冲突。
图2-5 2级高速缓存主要构成
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构
5. L2缓存单元（L2 Cache）

## Slide 81
6. NEON媒体处理引擎
ARM NEON技术是适用于ARM Cortex-A系列处理器的一种SIMD(Single Instruction, Multiple Data,单指令、多数据)扩展结构。
Cortex-A8处理器的NEON媒体处理引擎包括一个10段流水线以及高级SIMD多媒体指令集。
NEON媒体处理引擎主要由以下几个部分组成：
NEON指令队列；
NEON数据队列；
NEON译码逻辑的两个流水线；
三条用于SIMD整数指令的执行流水线；
两条用于SIMD的单精度浮点流水线；
一条加载存储/交换流水线；
一个非流水线向量浮点单元（VFPLite），执行VFPv3数据处理指令。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构

## Slide 82
ETM单元是一个非侵入跟踪宏单元，对嵌入式处理器内核提供了实时跟踪能力。它向一个跟踪端口输出处理器执行的信息。在系统调试和系统性能分析时，可以对指令和数据进行跟踪，并能对跟踪信息进行过滤和压缩。
ETM单元直接连接到ARM处理器内核，通过一个称为ATB（高级跟踪总线）的外部接口与处理器外部连接。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构
7. ETM单元（嵌入式跟踪宏单元）

## Slide 83
Cortex-A8有丰富的外部接口。主要有：
AMBA AXI总线接口：一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。AXI总线接口是可配置的64位或128位AMBA高速总线接口，用于执行L2 Cache的填充和L1 Cache指令及数据的访问。
AMBA APB接口：Cortex-A8处理器通过一个APB接口来访问ETM、CTI和调试寄存器。APB接口与CoreSight调试体系结构（ARM多处理器跟踪调试体系）兼容。
AMBA ATB接口：Cortex-A8处理器通过一个ATB接口输出调试信息。ATB接口兼容CoreSight调试体系结构。
DFT（Design For Test）接口：DFT接口为生产时使用MBIST（内存内置自测试）和ATPG（自动测试模式生成）进行内核测试提供支持。
嵌入式处理器— Cortex-A8处理器架构
8. 外部接口

## Slide 84
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 85
Cortex-A8是基于ARMv7构架的处理器，共有8种工作模式：
处理器模式 | 模式标识符 | 备注
用户模式 (User) | usr | 正常程序执行模式
系统模式 (System) | sys | 使用和用户模式相同的寄存器组，用于运行特权级操作系统任务
管理模式 (Supervisor) | svc | 系统复位或软件中断时进入该模式，是供操作系统使用的一种保护模式
外部中断模式 (IRQ) | irq | 低优先级中断发生时进入该模式，常用于普通的外部中断处理
快速中断模式 (FIQ) | fiq | 高优先级中断发生时进入该模式，用于高速数据传输和通道处理
数据访问中止模式(Abort) | abt | 当存取异常时进入该模式，用于虚拟存储和存储保护
未定义指令中止模式 (Undefined) | und | 当执行未定义指令时进入该模式，用于支持硬件协处理器的软件仿真
安全监控模式 (Monitor) | mon | 可在安全模式和非安全模式下转换
非用户模式，或特权模式
用户模式
异常模式
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 86
特权模式：是为了服务中断或异常，或访问受保护的资源，具有多系统资源的完全访问权限，可自由的切换工作模式。
用户模式
系统模式：系统模式不能由任何异常进入，它有与用户模式完全相同的寄存器。系统模式供需要访问系统资源的操作系统任务使用，这样避免使用和异常模式相关的寄存器，保证在任何异常发生时都不会使任务的状态不可靠。
异常模式：除了可以通过程序切换进入外，还可以在发生特定的异常中断时进入。每一种异常模式都有一组专用的寄存器，以保证在进入异常模式时用户模式下的寄存器（保存着工作模式切换前的程序运行状态）不被破坏。
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 87
处理器的运行模式可以通过软件控制进行切换，也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换。大多数情况下，应用程序运行在用户模式下，应用程序不能访问受操作系统保护的系统资源，也不能直接进行处理器工作模式的切换。在需要进行工作模式切换时，应用程序可以产生异常处理，在异常处理过程中进行工作模式切换，由操作系统控制整个系统资源的使用。
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 88
Cortex-A8处理器是32位处理器，可执行32位ARM指令集指令，同时兼容16位Thumb-2指令集指令和数据类型。有3种工作状态，这些状态由程序状态寄存器（CPSR）的T位和J位控制与切换。
ARM状态：执行32位的字对齐的ARM指令集指令，T位和J位为0；
Thumb状态：执行16位或32位半字对齐的Thumb-2指令集指令，T位为1，J位为0；
ThumbEE状态：执行为动态产生目标而设计的16位或32位半字对齐的Thumb-2指令集的变体，T位和J位为1。
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 89
ARM指令必须在ARM状态下执行；
Thumb指令也必须在Thumb状态下执行；
ARM处理器可以在两种状态下切换，只要遵循ATPCS调用规则，ARM子程序和Thumb子程序之间可以相互调用。
ARM状态和Thumb状态之间的切换并不影响处理器工作模式和寄存器组的内容。处理器复位后开始执行代码时，处于ARM状态。
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 90
处理器状态之间的切换：
（1）ARM状态和Thumb状态之间切换
执行BX和BLX指令时，将通用寄存器的中所存储的目标地址值复制到程序寄存器PC，该目标地址值的最低一位为1则切换到Thumb状态。如果处理器在Thumb状态时发生异常（异常处理必须在ARM状态下），当异常处理返回时自动切换到Thumb状态。
执行BX和BLX指令时，将通用寄存器的中所存储的目标地址值复制到程序寄存器PC，该目标地址值的最低一位为0则切换到ARM状态。处理器进行异常处理时，把PC的值放入异常模式链接寄存器中，从异常向量地址开始执行程序，系统自动进入ARM状态。
（2）Thumb状态和ThumbEE状态之间切换
使用ENTERX指令和LEAVEX指令。
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 91
嵌入式处理器—Cortex-A8处理器工作模式和状态

## Slide 92
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 93
Cortex-A8是32位处理器，支持多种数据类型
字节（Byte）：8位；
半字（Half word）：16位；
字（Word）： 32位；
双字（Double word）：64位。
数据采用二进制格式存储
无符号数时，数据范围为： 0～2N-1
有符号数时，补码格式存储，数据范围为：- 2N-1～2N-1-1
其中N为数据类型长度
ARM的基本数据类型
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 94
计算题：
若内存按字节编址，用存储容量为8K*8比特的存储器芯片构成地址编号A0000H～DFFFFH的内存空间（H表示十六进制），则至少需要多少片？
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 95
本题考查内存容量的计算。
给定起、止地址码的内存容量 = 终止地址 – 起始地址 + 1。
将终止地址加1等于E0000H，再减去起始地址，即E0000H – A0000H = 40000H。十六进制的 (40000)16 = 218。
组成内存储器的芯片数量 = 内存储器的容量/单个芯片的容量。
218/(8*210) = 218/213 = 25
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 96
ARM的体系结构将存储器看成是从0x00000000地址开始的按字节编码的线性存储结构，每个字节都有对应的地址编码。由于数据有不同的字节大小（1字节、2字节、4字节等），导致数据在存储器中存放不是连续的，这样降低了存储系统的效率，甚至引起数据读写错误。因此数据必须按照以下方式对齐：
以字为单位，按4字节对齐，地址最末两位为00。
以半字为单位，按2字节对齐，地址最末一位为0；
以字节为单位，按1字节对齐；
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理
数据对齐

## Slide 97
浮点运算使用在ARM硬件指令集中未定义的数据类型。在协处理器指令空间定义了一系列浮点指令，这些指令全部可以通过未定义指令异常（该异常收集所有硬件协处理器不接受的协处理器指令）在软件中实现，其中的一小部分也可以由浮点运算协处理器FPA10以硬件方式实现。
另外ARM公司还提供了C语言编写的浮点库作为ARM浮点指令集的替代方法（Thumb代码只能使用浮点指令集）。该库支持IEEE标准的单精度和双精度格式。C编译器有一个关键字标志来选择，它产生的代码与软件仿真（通过避免中断、译码和浮点指令仿真）相比既快又紧凑。
浮点数据类型
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 98
大/小端存储模式
Cortex-A8处理器支持大端（Big-endian）和小端（Little-endian）两种存储模式，同时还支持混合大小端模式（既有大端模式也有小端模式）和非对齐数据访问。可以通过硬件的方式设置（没有提供软件的方式）端模式。
大端模式是被存放字数据的高字节存储在存储系统的低地址中，而被存放的字数据的低字节则存放在存储系统的高地址中。
小端模式中，存储系统的低地址中存放的是被放字数据中的低字节内容，存储系统的高地址存放的是被存字数据中的高字节内容。
高对低
低对高
低对低
高对高
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 99
例如，一个32位的字数据
0x12345678
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 100
大端: 小端:
0xb3204500
0xddddddd0
0xb3204500
0xddddddd0
f6
f6
73
73
4b
4b
cd
cd
da
da
00
00
实例
  变量A：word A=0x f6 73 4b cd，在内存中的起始地址为0x b3 20 45 00
  变量B：half word B=218，在内存中的起始地址为0x dd dd dd d0
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 101
Cortex-A8存储系统
在ARM 嵌入式系统设计中，按照不同的存储容量、存取速度和价格，将存储器系统的层次结构分为4级：
寄存器包含在CPU内部，用于指令执行时的数据存放，如上节介绍的Cortex-A8处理器寄存器组。Cache是高速缓存，暂存CPU正在使用的指令和数据。主存储器是程序执行代码和数据的存放区，像DDR2 SDRAM存储芯片。辅助存储器类似PC机中的硬盘，在嵌入式系统中常采用FLASH芯片。
整个存储结构又可以被看成两个层次：主存-辅存层次和Cache-主存层次。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理

## Slide 102
1. 寄存器组
Cortex-A8处理器共有40个32位寄存器，包括33个通用寄存器和7个状态寄存器。
R0~R14用于一般数据存储
R15用于程序计数器
状态寄存器
1个CPSR（Current Program Status Register，当前程序状态寄存器）
6个SPSR（Saved Program Status Register，备份程序状态寄存器）。
🔈这些寄存器不能同时访问，在不同的处理器工作模式下只能够访问一组相应的寄存器组。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）

## Slide 103
ARM状态下的存器组
不分组的通用寄存器
分组的通用寄存器
在特权模式下，特定模式下的寄存器阵列才是有效的
= 特权模式
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）

## Slide 104
未分组的通用寄存器R0～R7用于保存数据和地址
在处理器的所有工作模式下，它们中的每一个都指向一个物理寄存器，且没有被系统用于特殊用途。
在处理器工作模式切换时，由于使用的是相同的物理存储器，可能会破坏寄存器中的数据。
分组的通用寄存器R8～R15则具由不同的处理器工作模式决定访问的物理存储器
每个物理寄存器名字的形式为 Rx_<mode>，<mode>是模式标识符，每个模式标识符指示当前所处的工作模式。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
1) 通用寄存器组

## Slide 105
R8～R12寄存器分别对应两个不同的物理寄存器
快速中断模式下的相应存储器和非快速中断模式下的相应存储器。
FIQ模式下有7个分组寄存器映射到R8~R14，即R8_fiq~ R14_fiq，所以快速中断处理不需要保存任何寄存器 。
R13、R14寄存器分别对应七个不同的物理存储器
除了用户和系统模式共用一个物理寄存器外，其它六个分别是fiq、svc、abt、irq、und和mon模式下的不同物理寄存器
R13常作堆栈指针( SP: Stack Pointer )
R14子程序链接寄存器( LR: Link Register )，该寄存器由ARM编译器自动使用。在执行BL和BLX指令时，R14保存返回地址。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）

## Slide 106
程序计数器R15（PC）
用于记录程序当前的运行地址。
ARM处理器每执行一条指令，都会把PC增加4字节(Thumb模式为两个字节)。
相应的分支指令(如BL等)也会改变PC的值。
在ARM状态下，PC字对齐；在Thumb和ThumbEE状态下，PC半字对齐。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）

## Slide 107
2） 状态寄存器
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
1个当前程序状态寄存器CPSR。
6个备份程序状态寄存器SPSR。
主要功能：
保存最近执行的算术或逻辑运算的信息；
控制中断的允许或禁止；
设置处理器工作模式。

## Slide 108
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
每一种处理器模式下使用专用的备份程序状态寄存器
当特定的中断或异常发生时，处理器切换到对应的工作模式下，该模式下的备份程序状态寄存器保存当前程序状态寄存器的内容。
当异常处理程序返回时，再将其内容从备份程序状态寄存器回复到当前程序状态寄存器。

## Slide 109
程序状态寄存器（CPSR）
32位寄存器会被分成四个域：
标志位域f (flag field)， PSR[31:24]；
状态域s (status field)， PSR[23:16]；
扩展域x (extend field)，PSR[15:8]；
控制域c (control field)，PSR[7:0] 。
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）

## Slide 110
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
（1）条件标志位：N、Z、C和V统称为条件标志位，这些标志位会根据程序中的算术和逻辑指令的执行结果修改。处理器则通过测试这些标志位来确定一条指令是否执行。
N（Negative）：N=1表示运算的结果为负数，N=0表示结果为正数或零。
Z（Zero）：Z=1表示运算的结果为零，Z=0表示运算的结果不为零。
C （Carry）：在加法指令中，当结果产生了进位，C=1，其它情况C=0；在减法指令中，当运算发生了借位，C=1，其它情况C=0；在移位运算指令中，C被设置成被移位寄存器最后移出去的位。
V（oVerflow）：对于加/减法运算指令，当操作数和运算结果为二进制补码表示的带符号数时，V=1表示符号位溢出。

## Slide 111
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
（2）Q标志位：在带有DSP指令扩展的ARMv5及以上版本中，Q标志位用于指示增强的DSP指令是否发生了溢出。Q标志位具有粘性，当因某条指令将其设置为1时，它将一直保持为1直到通过MSR指令写CPSR寄存器明确地将该位清0，不能根据Q标志位的状态来有条件地执行某条指令。
（3）IT块：IT块用于对Thumb指令集中if-then-else这一类语句块的控制。如果有IT块，则IT[7：5]为当前IT块的基本条件码。在没有IT块处于活动状态时，该3位为000。IT[4：0]表示条件执行指令的数量，不论指令的条件是基本条件码或是基本条件的逆条件码。在没有IT块处于活动状态时，该5位为00000。当处理器执行IT指令时，通过指令的条件和指令中Then、Else（T和E）参数来设置这些位。

## Slide 112
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
（4）J标志位：用于表示处理器是否处于ThumbEE状态。T=1时，
J=0，表示处理器处于Thumb状态。
J=1，表示处理器处于ThumbEE状态。
注意：T=0时，不能够设置J=1；当T=0时，J=0。不能通过MSR指令来改变CPSR的J标志位。
（5）GE[3：0]位：该位用于表示在SIMD指令集中的大于、等于标志。在任何模式下可读可写。
（6）E标志位：该标志位控制存取操作的字节顺序。0表示小端操作，1表示大端操作。ARM和Thumb指令集都提供指令用于设置和清除E标志位。当使用CFGEND0信号复位时，E标志位将被初始化。

## Slide 113
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（寄存器）
（7） A标志位：表示异步异常禁止。该位自动置为1，用于禁止不精确的数据中止。
（8）控制位：程序状态寄存器的低8位是控制位。当异常发生时，这些位的值将发生改变。在特权模式下，可通过软件编程来修改这些标志位的值。
中断屏蔽位：I=1，IRQ中断被屏蔽；F=1，FIQ中断被屏蔽。
状态控制位：T=0，处理器处于ARM状态；T=1，处理器处于Thumb状态。
模式控制位：M[4：0]为模式控制位，决定处理器的工作模式，如表2-3所示。
M[4：0] | 0b10000 | 0b10001 | 0b10010 | 0b10011 | 0b10111 | 0b11011 | 0b11111 | 0b10110
工作模式 | User | FIQ | IRQ | Supervisor | Abort | Undefined | System | Secure Monitor

## Slide 114
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（协处理器）
2. 协处理器CP15
在ARM系统中，实现对存储系统的管理通常使用的是协处理器CP15，也被称为系统控制协处理器（System Control Coprocesssor）。ARM处理器支持16个协处理器。
程序在执行过程中，每个协处理器忽略属于ARM处理器和其它协处理器的指令。当一个协处理器不能执行属于它的协处理器指令时，将产生一个未定义指令异常中断。
CP15负责完成大部分的存储器管理。当在一些没有标准存储管理的系统中，CP15是不存在的。针对CP15的指令将被视为未定义指令，指令的执行结果是不可预知的。
CP15有16个32位寄存器，编号0～15。某些编号的寄存器可能对应多个物理寄存器，在指令中指定特定的标志位来区分这些物理寄存器，类似于ARM中的寄存器。处于不同的处理器模式时，ARM某些寄存器可能不同。

## Slide 115
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（MMU）
3. 内存管理单元MMU
面对一些复杂的、多任务的嵌入式应用时，常使用嵌入式操作系统来管理整个系统和任务的运行。
高级的嵌入式操作系统都带有内存管理单元MMU（Memory Management Unit）来管理每个任务各自的存储空间。
当应用程序的规模不断增大，超过了内存的增长速度，以至于内存存放不下应用程序时，需要采用了虚拟内存（Virtual Memory）技术。
虚拟内存的基本思想就是程序、数据、堆栈的总大小可以超过物理内存的大小，操作系统把当前使用的部分保存在内存中，其它未使用的部分保存在外存上。

## Slide 116
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（MMU）
内存管理单元MMU
任何时候，计算机上都有一个程序能够产生的地址集合，称为地址范围。
该范围由CPU的位数决定，如32位的Cortex-A8处理器S5PV210，它的地址范围是0～0xFFFF_FFFF（4GB）。
这个范围就是程序能够产生的地址范围，这个地址范围就称为虚拟地址空间，该空间中的任一地址就是虚拟地址。
与虚拟地址和虚拟地址空间对应的就是物理地址和物理地址空间，
大多数时候物理地址空间只是虚拟地址空间的一个子集。例如，内存为256M的32位嵌入式系统中，虚拟地址空间范围是0～0xFFFF_FFFF（4GB），而物理地址空间是0～0x0FFF_FFFF（256MB）。

## Slide 117
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（MMU）
虚拟内存和物理内存之间的映射
虚拟地址由编译器和连接器在定位程序时分配。
物理地址用来访问实际的主存储器硬件模块
在ARM中采用了页（Page）式虚拟存储管理方式
虚拟地址空间划分为页的单位，而响应的物理地址
空间也被进行划分，单位是页帧（frame）。
虚拟地址0被送往MMU，MMU发现该地址在页0（0～4095）的范围内，页0所映射的页框为2（页框2的地址范围是8192～12287）。因此MMU将该虚拟地址转化为物理地址8192，并把地址8192送到内存地址总线上。内存对地址的映射过程并不清楚，它只是接收到一个对地址8192的访问请求并执行。

## Slide 118
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（MMU）
内存管理单元MMU
MMU的重要任务：让每个任务都运行在各自的虚拟存储空间中
MMU作为转换器，将程序和数据的虚拟地址转换成实际的物理地址，实现虚拟地址存储空间到物理存储空间的映射
MMU的其他重要功能
存储器访问权限的控制，提供硬件机制的内存访问权限
设置虚拟存储空间缓冲的特性

## Slide 119
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（MMU）
内存管理单元MMU
MMU中的虚拟地址转换成实际的物理地址的变换过程是通过两级页表实现的。
一级页表中包含有以段为单位的地址变换条目以及指向二级页表的指针：
一级页表实现的地址映射力度较大
以段为单位的地址变换过程只需要一级页表
二级页表中包含有以大页和小页为单位的地址变换条目：
有一种类型的二级页表还包含有以极小页为单位的地址变换条目
以页为单位的地址变换过程需要二级页表

## Slide 120
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（Cache）
4. 高速缓冲存储器Cache
Cache是一种小容量、高速度的存储器，用于处理器与主存之间存放当前被使用的主存内容，以减少访问主存的等待时间。
Cache通常和处理器核在同一个芯片上
Cache一般和写缓存一起使用
写缓存是一个非常小的先进先出（FIFO）存储器，位于处理核和主存之间
使用写缓存是为了将处理器核和Cache从较慢的主存写操作中解脱出来
当CPU向主存储器写入时，先将数据写入到写缓存区中，由于写缓存的速度很高，这种写入操作的速度也很高
写缓存在CPU空闲时，以较低的速度将数据写入到主存储器中相应的位置

## Slide 121
嵌入式处理器—Cortex-A8存储器管理（Cache）
高速缓冲存储器Cache
Cache放置数据的常用地址变换方法
直接映像
组相联映像
替换算法
随机法
近期最少使用法
存储器写策略
写直达法
通过缓存写直达法
全相联映射方式
循环法
写回法

## Slide 122
目 录
1. 嵌入式处理器概述
2. ARM处理器概述
3. Cortex-A8处理器架构
4. Cortex-A8处理器工作模式和状态
5. Cortex-A8存储器管理
6. Cortex-A8异常处理

## Slide 123
异常是ARM处理器处理外部异步事件的一种方法，也称为中断。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理
当处理器在正常执行程序的过程中，一个来自外部或内部的异常事件发生，处理器暂时中断当前程序的执行，跳转到相应的异常处理程序入口执行异常处理。在处理这个异常事件之前，处理器要保存当前处理器的状态和返回地址，以便异常处理程序结束后能返回原来的程序继续执行。
若同时有多个异常发生，处理器将根据异常中断优先级来处理这些异常。

## Slide 124
异常和优先级
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理
异常类型 | 处理器模式 | 优先级 | 异常向量地址 |  | 说明
 |  |  | 低端 | 高端 | 
复位异常 (Rest) | 管理模式 | 1 | 0x00000000 | 0xFFFF0000 | RESET复位脚有效时进入该异常，常用在系统加电时和系统复位时
未定义指令异常 (Undefined Interrupt) | 未定义指令模式 | 6 | 0x00000004 | 0xFFFF0004 | ARM处理器或协处理器遇到不能处理的指令时产生该异常，可利用该异常进行软件仿真
软件中断异常 (SWI) | 管理模式 | 6 | 0x00000008 | 0xFFFF0008 | 由SWI指令产生，可用于用户模式下的程序调用特权操作
指令预取中止异常 (Prefetch Abort) | 未定义指令中止模式 | 5 | 0x0000000C | 0xFFFF000C | 当预取指令不存在或该地址不允许当前指令访问时产生该异常，常用于虚存和存储器保护
数据访问中止异常 (Data Abort) | 数据访问中止模式 | 2 | 0x00000010 | 0xFFFF0010 | 数据访问指令的目标地址不存在或该地址不允许当前指令访问时产生该异常，常用于虚存和存储器保护
外部中断异常 (IRQ) | 外部中断模式 | 4 | 0x00000018 | 0xFFFF0018 | 处理器的外部中断请求引脚有效，且CPSR的I位为0时，产生该异常，常用于系统外设请求
快速中断异常 (FIQ) | 快速中断模式 | 3 | 0x0000001C | 0xFFFF001C | 该异常是为了支持数据传送或通道处理而设计的，处理器的快速中断请求引脚有效，且CPSR的F为0时，产生该异常。
ARM体系结构中有7种异常中断,1优先级最高，6优先级最低

## Slide 125
6.1异常向量和表
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理(异常向量和表)
异常发生时，处理器会将PC寄存器设置为一个特定的存储器地址，这些特定的存储器地址称为异常向量
所有异常的异常向量被集中放在程序存储器的一个连续地址空间中，称为异常向量表。
每个异常向量只占4个字节，异常向量处是一些跳转指令，跳转到对应的异常处理程序。
通常存储器地址映射地址0x00000000是为异常向量表保留的
某些嵌入式系统中在系统配置使能时，低端的异常向量表可以选择映射到特定的高端地址0xFFFF0000处。
嵌入式操作系统，如Linux和Windows CE就利用了这一特性。
Cortex-A8处理器支持通过设置协处理CP15的C12寄存器将异常向量表的首地址设置在任意地址。

## Slide 126
异常向量和表
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常向量和表）
异常(中断)响应大致可以分为以下几个步骤：
保护断点，即保存下一个将要执行的指令的地址，就是把这个地址送入堆栈。
寻找中断入口，根据不同的中断源所产生的中断，查找不同的入口地址
执行中断处理程序
中断返回，执行完中断指令后，就从中断处返回到主程序，继续执行。

## Slide 127
6.2 ARM处理器对异常的响应
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常响应）
具体到ARM处理器中，当异常发生后，除了复位异常会立即中止当前指令以外，其余异常都是在处理器完成当前指令后再执行异常处理程序。ARM处理器对异常的响应过程如下：
（1）进入与特定的异常相应的运行模式。
（2）将CPSR寄存器的值保存到将要执行的异常中断各自对应的SPSR_mode中，以实现对处理器当前运行状态、中断屏蔽和各标志位的保护。
（3）将引起异常指令的下一条指令的地址存入相应的链接寄存器LR（R14_mode），以便程序在异常处理结束返回时能正确的返回到原来的程序处继续向下执行。若异常是从ARM态进入的，则链接寄存器LR保存的是下一条指令的地址；若异常是从Thumb状态进入的，则将当前PC的偏移量值保存到LR中，这样异常处理程序就不需要确定异常是从何种状态进入的。

## Slide 128
（4）设置CPSR寄存器的低5位，使处理器进入相应的工作模式。设置I=1，以禁止IRQ中断；如果进入复位模式或FIQ模式，还要设置F=1以禁止FIQ中断。
（5）根据异常类型，将表2-4中的向量地址强制复制给程序计数器PC，以便执行相应的异常处理程序。以复位异常为例，比如存储器地址映射地址0x00000000是为异常向量表保留的情况下，则PC =0x00000000，如果异常向量表选择映射到特定的高端地址0xFFFF0000处，则PC = 0xffff0000。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常响应）

## Slide 129
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常响应）
每种异常模式对应两个寄存器R13_mode和R14_mode
mode为svc、irq、und、fiq或abt之一
分别存放堆栈指针和断点地址

## Slide 130
6.3异常返回过程
复位异常发生后，由于系统自动从0x00000000开始重新执行程序，因此复位异常处理程序执行完后无须返回。
其它异常处理完后必须返回到原来程序的断点处继续执行。
ARM处理器从异常处理程序中返回的过程如下：
恢复原来被保存的用户寄存器（从栈中恢复）。
将SPSR_mode寄存器的值复制到CPSR中，以恢复被中断的程序工作状态。
根据异常类型将PC寄存器值恢复成断点地址（从R14_mode寄存器中获取），以执行原来被中断打断的程序。
清除CPSR中的中断屏蔽标志位I和F，开放外部中断和快速中断。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常返回）

## Slide 131
当返回地址保存在当前模式的R14_mode中时，从不同的模式返回，所用的指令有所不同。
异 常 | 返回地址 | 说明
复位 | － | 复位没有定义LR
数据中止 | LR-8 | 指向导致数据中止异常的指令
FIQ | LR-4 | 指向发生异常时正在执行的指令
IRQ | LR-4 | 指向发生异常时正在执行的指令
预取指令中止 | LR-4 | 指向导致预取指令异常的那条指令
SWI | LR | 执行SWI指令的下一条指令
未定义指令 | LR | 指向未定义指令的下一条指令
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（异常返回）

## Slide 132
6.4 Cortex-A8处理器 S5PC100中断机制
S5PC100集成了3个向量中断控制器(VIC)，支持94个中断源。
一个向量中断控制器（Vector Interrupt Controller）是用来处理多个中断源的外围设备，通常包含以下几个特性：
（1）确定请求服务的中断源以及确定中断处理程序的地址。
（2）为每个中断源分配一个中断请求输入端口。为每个中断请求分配一个中断请求输出端口，以能连接到处理器的VIC端口。
（3）可以用软件屏蔽掉任意制定的中断源的中断。
（4）可以为每个中断设置优先级。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（中断机制）

## Slide 133
S5PC100中断控制器的特点主要有：
灵活的硬件中断优先级以及可编程的中断优先级设置；
支持硬件上的优先级屏蔽和编程上的优先级屏蔽；
内置IRQ/FIQ/软件中断产生器、用于调试方案的寄存器和原始中断状态寄存器/中断源请求状态寄存器；
支持特权模式下的限制性存取数据。
Cortex-A8提供了2种中断模式，即FIQ模式和IRQ模式。所有的中断源在中断请求时都要确定使用哪一种中断模式。
当处理器收到来自片内外设和外部中断请求引脚的多个中断请求时，S5PC100的中断控制器在中断仲裁过程后向S5PC100处理器内核请求FIQ或IRQ中断。中断仲裁过程依靠处理器的硬件优先级逻辑，在处理器这边会跳转到中断异常处理例程中，执行异常处理程序，这个时候VICADDRESS寄存器的值就是仲裁后中断源对应的（ISR）中断处理程序的入口地址。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（中断机制）

## Slide 134
S5PC100的中断控制器的最主要任务是在有多个中断发生时，选择其中一个中断通过IRQ或FIQ向CPU内核发出中断请求。实际上，最初CPU内核只有FIQ和IRQ两种中断，其他中断都是各个芯片厂家在设计芯片时，通过加入一个中断控制器来扩展定义的，这些中断根据中断的优先级高低来进行处理，更符合实际应用系统中要求提供多个中断源的要求，除此之外，向量中断控制器比以前的中断方式更加灵活，方便，把判断的任务留给了硬件，使得中断编程更为简洁。比如PL192核心VIC就可以通过VICVECTADDROUT[31:0]这个端口获取当前中断的中断服务程序ISR入口，这比ARM9系列处理器采用的强制跳转至0x00000018或者0xffff0018的策略有了很大的进步。但是处理器的VIC端口不支持读 FIQ 的向量地址。
嵌入式处理器—Cortex-A8异常处理（中断机制）