## Slide 1: 第6章_2 嵌入式实时操作系统概论

## Slide 2: 经典教材

## Slide 3
一、操作系统中的基本概念
二、 C/OS-II简介
三、C/OS-II内核结构
嵌入式实时操作系统概论

## Slide 4
1.1 多进程和多线程
1.2 任务
1.3 任务切换
1.4 内核
1.5 任务调度
1.6 任务间通信与同步
1.7 操作系统的结构和功能
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 5
1.1 多进程和多线程
许多嵌入式系统并不是单纯的完成一种功能。
例如，在一个电话应答机系统中，需要把记录通话信息和操作用户控制面板定义为不同的任务。
一个进程可以简单的认为是一个程序的唯一执行。进程是顺序地执行的，而且CPU一次只能执行一个进程。
当确定了一个进程的完整状态后，就可以强制CPU停止执行当前进程而且执行另一个进程。这样，就能够使多个进程同时存在于CPU中。
在嵌入式系统中，一个进程的常用形式是线程。
线程在CPU的寄存器中有各自不同的值集合，但是共存于一个主存储空间中。
线程普遍应用于嵌入式系统中（即任务），这样可以避免存储管理单元的复杂，节约存储管理单元的消耗。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 6
1.2 任务
在嵌入式系统中，一个任务也称作一个线程，是一个程序，该程序在运行时可以认为CPU完全只属于该程序自己。
在实时应用程序的设计过程中，要考虑如何将应用功能合理的划分为多个任务，让每个任务完成一定的功能，成为整个应用的一部分。
每个任务都被赋予一定的优先级，有自己的一套CPU寄存器和栈空间。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 7
每一个任务都有其优先级，任务越重要，赋予的优先级越高。
一般的，每一个任务都是一个无限的循环，可以处在以下五种状态之一：
休眠态（Dormant）
就绪态（Ready）
运行态（Running）
挂起态（Pending）
被中断态（Interrupt）
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 8
1.3 任务切换
任务切换（Context Switch）是指CPU寄存器内容切换。
      入栈
      出栈
任务切换过程增加了应用程序的额外负荷，CPU的内部寄存器越多，额外负荷就越重。任务切换所需要的时间取决于CPU有多少寄存器要入栈。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 9
1.4 内核
多任务系统中，内核负责管理各个任务，为每个任务分配CPU的使用时间，并且负责任务间的通信。
内核提供的基本服务是任务切换，通过提供必不可少的系统服务，诸如信号量管理、邮箱、消息队列及时间延时等，实时内核使得CPU的利用更为有效。
内核本身增加了应用程序的额外负荷。
内核会增加ROM（程序代码空间）的用量，而内核本身的数据结构还会增加RAM（数据空间）的用量。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 10
1.5 任务调度
调度（Schedulers）是内核的主要职责之一，就是决定该轮到哪个任务运行。
大多数实时内核是基于优先级调度法，即CPU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。但是，高优先级任务何时掌握CPU的使用权，由使用的内核来决定。
通常，基于优先级调度法的内核有2种：占先式内核和非占先式内核。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 11: 1.5.1 非占先式内核
非占先式内核（non-preemptive kernel）中各个任务彼此合作共享CPU。
在一个任务的运行过程中，除了中断，不能在该任务未运行完时抢占该任务的CPU控制权。
中断服务可使一个高优先级的任务由挂起态变为就绪态，但中断服务以后，CPU的使用权交回给原来被中断了的任务，直到该任务主动释放CPU的控制权，一个新的高优先级的任务才能运行。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 12
非占先式内核的优点包括：
响应中断快
可以使用不可重入函数
共享数据方便
非占先式内核最大的缺陷在于任务响应时间是不确定的。这个明显的缺点限制了该内核在实时系统中的应用，商用软件几乎没有非占先式内核。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念
Notes: 不可重入（non-reentrant）函数不能由超过一个任务所共享，除非能确保函数的互斥 （或者使用信号量，或者在代码的关键部分禁用中断）。

## Slide 13: 1.5.2 占先式内核
当系统响应时间很重要时，须使用占先式内核。
在占先式内核中，最高优先级的任务一旦就绪，总能得到CPU的使用权。
当一个运行着的任务使一个比它优先级高的任务进入就绪态时，当前任务被挂起，那个高优先级的任务立刻得到CPU的使用权开始运行。
如果是中断服务子程序使一个高优先级的任务进入就绪态，则当中断完成时，被中断的任务被挂起，优先级高的任务开始运行。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 14
使用占先式内核的特点是任务级响应时间得到最优化而且是确定的，中断响应较快。
但是，由于任务在运行过程中可能被其他任务抢占，所以应用程序不应直接使用不可重入函数。只有对不可重入函数进行加锁保护后才能使用。同样的，对共享数据的使用也需要采用互斥、信号量等保护机制。
绝大多数商业的实时内核都是占先式内核，本书介绍的C/OS-II属于占先式内核。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 15
思考题：什么情况下可以使用非占先式内核？
A. 任务需要有确定的响应时间
B. 高优先级任务一旦就绪就可以占有CPU控制权
C. 中断使一个更高优先级任务就绪，等中断处理完后，先执行完被中断任务，再切换到高优先级任务执行
D. 要求同一段代码可以被不同进程交叉执行
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 16
1.6 任务间通信与同步
任务间的通信
任务间同步
多任务实时系统中，任务间或中断服务与任务间常常需要交换信息，这种信息传递称为任务间的通信（inter task communication）。
任务间的通信有2个途径：
      共享数据结构
      消息机制
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 17: 1.6.1 任务间的通信--共享数据结构、消息机制
实现任务间通信的最简单方法是使用共享数据结构。
共享数据结构的类型可以是全局变量、指针、缓冲区等。在使用共享数据结构时，必须保证共享数据结构使用的排它性，即保证每个任务或中断服务子程序独享该数据结构。
实现对共享数据结构操作的互斥常常采用以下方法：开/关中断、禁止任务切换以及信号量（semaphore）机制、互斥锁机制等。
任务间另一种通信方式是使用消息机制。
任务可以通过内核提供的系统服务向另一个任务发消息。
消息机制包括：消息邮箱和消息队列。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 18
消息邮箱
消息通常是内存空间的一个数据结构，通常是一个指针型变量。
一个任务或一个中断服务子程序通过内核服务，可以把一则消息放到邮箱里去；同样的，一个或多个任务通过内核服务可以接收这则消息。
内核一般提供以下邮箱服务：邮箱内消息内容的初始化；将消息放入邮箱（POST）；等待消息进入邮箱（PEND）；从邮箱中得到消息。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 19
消息队列
消息队列实际上是邮箱阵列，在消息队列中允许存放多个消息。
对消息队列的操作和对消息邮箱的操作基本相同。
通常，内核中提供的消息队列服务包括：消息队列初始化；放一则消息到队列中去（POST）；等待一则消息的到来（PEND）；从队列中等到消息。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 20: 1.6.2. 任务间同步
任务间的同步是指，异步环境下的一组并发执行任务因各自的执行结果互为对方的执行条件，因而任务之间需要互发信号，以使各任务按一定的速度执行。
任务同步也常常使用信号量。与任务间的通信不同，信号量的使用不再作为一种互斥机制，而是代表某个特定的事件是否发生。
任务的同步分为单向同步和多向同步。
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 21: 单向同步：
用信号量使任务与中断服务（或任务）单向同步
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 22: 双向同步
2个任务用2个信号量双向同步
嵌入式实时操作系统概论—操作系统中的基本概念

## Slide 23
1. 操作系统中的基本概念
2. C/OS-II简介
3. C/OS-II内核结构
嵌入式实时操作系统概论

## Slide 24: C/OS-II简介
2.1 C/OS-II概述
2.2 C/OS-II的特点
2.3 C/OS-II的软件体系结构

## Slide 25
2.1 C/OS-II概述
C/OS-II读作“micro C O S 2”,即“微控制器操作系统版本2”。
C/OS-II是一个免费的、源代码公开的嵌入式实时多任务内核，全部功能的核心部分代码只占用8.3KB，用户还可以进行裁剪（最少可达2.7KB）。
C/OS-II提供了诸如任务调度、任务管理、时间管理、内存管理、中断管理和任务间的同步与通信等实时内核的基本功能，没有提供输入/输出管理、文件系统、图形用户接口及网络组件等额外服务。
目前已经出现专门为C/OS-II开发的文件系统、TCP/IP协议栈和图形用户接口等第三方厂商。
C/OS-II是在PC机上开发的，C编译器使用的是Borland C/C++ 1.1版，作者推荐使用BC 2.5。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II简介

## Slide 26
2.2 C/OS-II的特点
公开源代码
可移植性（portable）
可固化（ROMable）
可裁剪（scalable）
占先式（preemptive）
多任务
可确定性
任务栈
系统服务
中断管理
定性与可靠性
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II简介

## Slide 27: 2.3 μC/OS II的总体结构
CPU（硬核，如ARM等；软核，如Altera NiosII等)
定时器
硬件
软件
移植μC/OS II（与处理器类型有关的代码）
OS_CPU.H OS_CPU_A.ASM OS_CPU_C.C
μC/OS II（与处理器类型无关的代码）
OS_Core.c μCOS_II.C μCOS_II.H内核结构
OS_Task.C 任务管理
OS_Time.C 事件管理
OS_Sem.C 信号量管理
OS_Mutex.C 互斥型信号量管理
OS_Flag.C 事件标志组管理
OS_Q.C 消息队列管理
OS_Mem.C内存管理
μC/OS II配置文件
（与应用程序有关）
Includes.H 文件包含
OS_CFG.H 配置文件
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II简介

## Slide 28
1. 操作系统中的基本概念
2. C/OS-II简介
3. C/OS-II内核结构
嵌入式实时操作系统概论

## Slide 29
3.1 临界段
3.2 任务
3.3 任务控制块
3.4 任务调度
3.5 任务管理
3.6 中断服务
3.7 时钟节拍与时间管理
3.8 任务间同步与通信的管理
3.9 内存管理
3.10 C/OS-II的初始化
3.11 C/OS-II的启动
3.12 C/OS-II在ARM上的移植
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 30
3.1 临界段
代码的临界段（critical sections）是指处理时不可分割的代码。一旦这部分代码开始执行，就不允许任何中断达入。
C/OS-II为了处理临界段代码，也需要关中断，处理完毕后，再开中断。
关中断的时间会影响用户系统对实时事件的响应特性，它是实时内核开发商提供的最重要的指标之一。C/OS-II努力使关中断时间降至最短。
微处理器一般都具有关中断/开中断指令，用户使用的C语言编译器必须具有能够在C中直接实现关中断/开中断操作的机制。
C/OS-II通过定义2个宏（macros）OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()，来实现关中断和开中断的操作，从而避免了不同C编译器厂商选择不同的方法处理关中断和开中断。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 31
3.2 任务
在C/OS-II中，任务通常是一个无限的循环。
任务就像其他C函数一样，有返回值类型和参数，但它绝不返回任何数据，因此返回参数类型必须定义成void 。
当任务开始执行时，会给用户代码传递一个形式参数。这个参数是一个指向void的指针，以允许用户应用程序向该任务传递任何类型的参数。
任务的函数结构必须是以下两种形式之一：
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 32
执行无限循环的任务
void YourTask(void *pdata)
{
任务初始化代码；
for( ； ；) {
用户代码；
/* 调用μC/OS-II的功能函数，如下列函数之一*/
OSMboxPend() ；
OSQPend() ；
OSSemPend() ；
OSFlagPend() ；
OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF) ；
OSTimeDly() ；
OSTimeDlyHMSM() ；
…
用户代码；
}
}
void YourTask(void *pdata)
{
用户代码；
OSTaskDel(OS_PRIO_SELF) ；
}
执行一次后自我删除的任务
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 33
C/OS-II可以管理多达64个任务。
C/OS-II使用了2个优先级别：OS_LOWEST_PRIO(空闲任务)和OS_LOWEST_PRIO-1(统计任务)。
必须给每个任务赋予不同的优先级，优先级号可以为0～OS_LOWEST_PRIO-2。
优先级号越低，任务的优先级越高。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 34
3.3 任务控制块OS_TCB
任务控制块TCB（Task Control Blocks）是一个数据结构（OS_TCB），全部存放在RAM中，使得 C/OS-II实现对任务的管理。
在创建任务时，该任务的TCB被赋值；
当任务的CPU使用权被剥夺时，C/OS-II用OS_TCB来保存该任务的状态（即当前CPU寄存器的值）；
当任务再次被调度、重新得到CPU使用权时，能够从任务控制块中恢复该任务的执行状态，确保任务从当时被中断的那一点继续执行。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 35
任务控制块结构
typedef struct os_tcb
{
OS_STK *OSTCBStkPtr;
struct os_tcb *OSTCBNext;
struct os_tcb *OSTCBprev;
OS_EVENT *OSTCBEventPtr;
void *OSTCBMsg;
INT16U OSTCBDly;
INT8U OSTCBStat;
INT8U OSTCBPrio;
INT8U OSTCBX, OSTCBY, OSTCBBitX, OSTCBBitY;
......
} OS_TCB
加速任务进入就绪态的过程
事件控制块的指针
任务的状态字
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 36: Linux进程（任务）控制块
进程控制块PCB（Process Control Block）。
系统为了管理进程设置的一个专门的数据结构，用它来记录进程的外部特征，描述进程的运动变化过程。OS系统利用PCB来控制和管理进程，所以PCB是系统感知进程存在的唯一标志。它记录了以下几个类型的信息：
1.状态信息，例如这个进程处于可执行状态，休眠，挂起等。
2.性质，由于Linux有很多变种，进程有自己独特的性质。
3.资源，资源的链接比如内存，还有资源的限制和权限等。
4.组织，例如按照家族关系建立起来的树（父进程，子进程等）。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 37
通常PCB应包含如下一些信息。
1、进程标识符name：每个进程都必须有一个唯一的标识符，可以是字符串，也可以是一个数。
2、进程当前状态 status：说明进程当前所处的状态。系统设计时会将相同的状态的进程组成一个队列，如就绪进程队列。
3、进程相应的程序和数据地址，以便把PCB与其程序和数据联系起来。
4、进程资源清单。列出所拥有的除CPU外的 资源记录，如拥有的I/O设备 ，打开的文件列表等。
5、 进程优先级priority：进程的优先级反映进程的紧迫程度，通常由用户指定和系统设置。
6、CPU现场保护区cpustatus：当进程因某种原因不能继续占用CPU时（如等待打印机），释放CPU，这时就要将CPU的各种状态信息保护起来，为将来再次得到处理机恢复CPU的各种状态，继续运行。
7、进程同步与通信机制 用于实现进程间互斥、同步和通信所需的信号量等。
8、进程所在队列PCB的链接字 根据进程所处的现行状态，进程相应 的PCB参加到不同队列中。PCB链接字指出该进程所在队列中下一个进程 PCB的首地址。
9、与进程有关的其他信息。 如进程记账信息，进程占用CPU的时间等。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 38
3.4 任务调度
C/OS-II任务调度（task scheduling）过程：
首先调用OSSched()函数，它先判断要进行任务切换的条件，如果条件允许进行任务调度，则调用OS_TASK_SW()；
OS_TASK_SW()是宏调用，用来实现任务切换，它先将当前任务的CPU寄存器的值保存到该任务的堆栈中，然后获得最高优先级任务的堆栈指针，并从中恢复该任务的CPU寄存器的值，使之继续执行。一次任务切换完成。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 39: 任务调度之就绪表
为什么需要就绪表？就绪表如何实现？（这里面有很强的程序设计技巧）以64个优先级为例
表1：OSRdyGrp，8位，任务分组，每组由任何一个任务进入就绪态，则对应位置1；
表2：OSRdyTbl[ ]，64位，与表1合作。任务就绪时，首先填写的表。OSRdyTbl[0]代表第一组（优先级0～7）有任务进入就绪态（OSRdyGrp[0]=1）
表3：OSUnMapTbl[ ]，256位。用于查找优先级。
计算方法：
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
x = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
prio = y<<3+x;
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 40
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 41: 例:
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 42: OSUnMapTbl表内容
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x00 to 0x0F*/
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x10 to 0x1F */
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x20 to 0x2F */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x30 to 0x3F */
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x40 to 0x4F */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x50 to 0x5F */
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x60 to 0x6F */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x70 to 0x7F */
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x80 to 0x8F */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0x90 to 0x9F */
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0xA0 to 0xAF */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0xB0 to 0xBF */
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0xC0 to 0xCF */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0xD0 to 0xDF */
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, /* 0xE0 to 0xEF */
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0 /* 0xF0 to 0xFF */
Notes: 该表的每个元素的值，就是当前OSRdyGroup值中，最低位1所在的索引值（0~7），因为越低的位数表示该优先级组的优先级越高。
例如，0x50转换为二进制是01010000，到了第4位（从第0位开始）第一次出现1，说明第四组有任务就绪，其优先级最高出现在第4组。

## Slide 43: 例:
1、目前有5个任务（ABCDE）进入就绪状态，其优先级分别是：53，13，23，3，33，三个表格的内容是什么？演示如何查找到优先级最高的任务？
1、53：第6组，13：第1组，23：第2组，3：第0组，33：第4组：所以OSRdyGrp的值为：01010111（2），87（10），57（16）。
2、查表OSUnMapTbl[87]得到的值是0，表示第0组有任务进入就绪状态。
3、使用表OSRdyTbl[]，第0组的状态是：只有优先级为3的一个任务进入就绪状态，所以OSRdyTbl[0]为：00001000(2),8(10)，查表OSUnMapTbl[8]，得到值为3。
4、综合得到（0<<3）＋3＝3，即当前就绪任务中，优先级最高的为3
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: 53：第6组，13：第1组，23：第2组，3：第0组，33：第4组：所以OSRdyGrp的值为：01010111（2），87（10），57（16）。查表OSUnMapTbl[87]得到的值是0，表示第0组有任务进入就绪状态了。下面使用表OSRdyTbl[]了，第0组的状态是：只有优先级为3的一个任务进入就绪状态，所以OSRdyTbl[0]为：00001000(2),8(10)，查表OSUnMapTbl[8]，得到值为3。综合二者，得到（0<<3）＋3＝3，即当前就绪任务中，优先级最高的为3

## Slide 44: 任务调度
函数的代码在OS_Core.C中。
作用：找到优先级最高的任务，如果不是当前任务，则实行任务调度（调用任务级的任务切换函数OS_Task_SW()）：将挂起任务的处理器寄存器推入堆栈，将较高优先级任务的寄存器值从堆栈中恢复到寄存器中
源代码说明：
最高优先级的计算：
OSPrioHighRdy=(int 8)((y>>3)+OSUnmapTbl[OSRdyTbl[y]]
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 45: 任务调度（任务切换）
目的：让CPU运行新的任务
过程：保存旧的任务信息（保存到堆栈中，栈顶指针保存在TCB中），通过TCB找到新任务的相关信息并调用出来，让CPU运行新的任务
设计到CPU切换和堆栈操作，必须使用汇编语言。源代码在OS_CPU.H中
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 46: 任务调度（锁）
目的：禁止和开放任务调度
上锁和开锁必须成对使用
上锁后，中断是开的，但是原任务保持对CPU的使用权。用户应用程序不得调用可能会使当前任务挂起的系统功能函数。（禁止调度不是挂起！）
源代码在OS_Core.C中
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 47
任务的状态转换
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 48
3.5 任务管理
3.5.1、建立任务
3.5.2、任务堆栈
3.5.3、删除任务
3.5.4、挂起任务与恢复任务
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 49: 3.5.1.建立任务，OSTaskCreat()和OSTaskCreatExt()
C/OS-II要管理用户的任务，就必须先建立任务。通过将任务的地址和其他参数传递给以下2个函数之一来建立任务：OSTaskCreat()和OSTaskCreatExt()。
其中，OSTaskCreat()与C/OS向下兼容；OSTaskCreatExt()是OSTaskCreat()的扩展，提供一些附加的功能。
任务可以在多任务调度开始前建立，也可以在其他任务的执行过程中建立。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 50
在调用了任务建立函数后，C/OS-II内核会首先从TCB空闲列表内申请一个空的TCB指针；
然后根据用户给出的参数初始化任务堆栈，并在内部的任务就绪表中标记该任务为就绪状态；最后返回。这样就创建了一个任务。
在main()函数内开始多任务调度（OSStart()）前，必须至少建立一个任务，而且任务不能由中断服务程序（ISR）建立。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: 中断服务程序建立任务，如果任务因为不满足某些条件而阻塞，会导致ISR被阻塞

## Slide 51: 3.5.2 任务堆栈
在C/OS-II中，每个任务都有自己的堆栈空间。堆栈必须声明为OS_STK类型，并由连续的内存空间组成。
可以静态分配堆栈空间（在编译时分配），也可以动态分配堆栈空间（在运行时分配），这两种声明方式都应放置在函数外面。
任务所需堆栈的容量由应用程序确定。
C/OS-II提供了OSTaskStkChk()函数，用来确定任务实际需要的堆栈空间的大小。
为了适应系统以后的升级和扩展，应该多分配10％～100％的堆栈空间。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 52: 3.5.3 删除任务，OSTaskDel()
删除任务是指任务将返回并处于休眠状态，任务的代码不再被C/OS-II调用，而并不是说任务的代码被删除了。
通过调用OSTaskDel()可以完成删除任务的功能。
调用OSTaskDel()后，先进行条件判断；当所有的条件都满足后，就会从所有可能的C/OS-II的数据结构中去除任务的任务控制块OS_TCB，即任务被置于休眠状态。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 53: 3.5.4. 挂起任务与恢复任务--OSTaskSuspend()、 OSTaskResume()
通过调用OSTaskSuspend()函数可以将指定的任务挂起。
任务可以挂起自己或其他任务。
如果任务在被挂起的同时还在等待延迟时间到，则需要对任务取消挂起操作，并且要继续等待延迟时间到，任务才能转入就绪态。
在C/OS-II中，只能通过调用OSTaskResume()函数才能恢复被挂起的任务。
OSTaskResume()用于将指定的已经挂起的任务恢复为就绪态。但是，该函数并不要求和OSTaskSuspend()函数成对使用。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 54
3.6 任务中断
中断是一种硬件机制，用于通知CPU“有一个异步事件发生了”。
中断一旦被识别，CPU保存部分或全部寄存器的值，跳转到专门的子程序，称为中断服务子程序（ISR）。
在C/OS-II中，中断服务子程序要用汇编语言编写。如果用户使用的C语言编译器支持内嵌汇编，则可以直接将中断服务子程序代码放在C语言的程序文件中。
用户中断服务子程序：
{
保存全部CPU寄存器；
调用OSIntEnter()或OSIntNesting 直接加1；
执行用户代码做中断服务；
调用OSIntExit()；
恢复所有CPU寄存器；
执行中断返回指令；
}
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 55
C/OS-II的中断服务
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 56
3.7 时钟节拍与时间管理
时钟节拍（clock tick）是特定的周期性中断，中断之间的时间间隔取决于不同的应用，一般为10～200ms。
时钟的节拍式中断使得内核可以将任务延时若干个整数时钟节拍，以及当任务等待事件发生时提供等待超时。
时钟节拍率越快，系统的额外开销越大。C/OS-II的节拍率为10～100Hz。
时钟节拍源可以是专门的硬件定时器，也可以是来自交流电源的信号。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 57
在C/OS-II中，必须在多任务系统启动以后，即调用OSStart()函数之后，再打开时钟节拍器。
如果将时钟节拍器中断放在初始化函数OSInit()之后、在多任务系统启动函数OSStart()函数之前，这是错误的做法会导致时钟节拍中断有可能在C/OS-II启动第一个任务之前发生。
时钟节拍服务是通过在中断服务子程序中调用函数OSTimeTick()来通知C/OS-II发生了时钟节拍中断。OSTimeTick()能够跟踪所有任务的定时器以及超时限制。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 58
C/OS-II提供了5个时间管理函数来处理有关时间的问题。
任务延时函数，OSTimeDly()
按时、分、秒、毫秒延时函数，OSTimeDlyHMSM()
恢复延时的任务，OSTimeDlyResume()
系统时间函数，OSTimeGet()和OSTimeSet()
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: OSTimeDlyResume() 停止一个任务的延时状态

## Slide 59
3.8 任务间同步与通信的管理
C/OS-II通过向任务发信号来使不同的任务相互同步或进行通信。
在C/OS-II中，任务或中断服务子程序使用事件控制块ECB（Event Control Block）来向其他任务发信号。
这里的信号是指某个事件，如信号量、邮箱或消息队列。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 60
3.8.1 事件控制块ECB
3.8.2 信号量管理
3.8.3 互斥型信号量
3.8.4 消息邮箱管理
3.8.5 消息队列管理
3.8.6 事件标志组
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 61: 3.8.1 事件控制块ECB
事件控制块ECB是用于实现信号量管理、消息邮箱管理及消息队列管理等功能函数的基本数据结构。
C/OS-II通过定义OS_EVENT数据结构，来确定一个事件控制块ECB的所有信息。
Typedef struct
{ INT8U OSEventType; //信号量（含互斥）、消息队列、消息邮箱
INT16U OSEventCnt; //信号量计数值
void *OSEventPtr; //指向消息队列或消息邮箱
//若是信号量，则该指针可指向TCB
INT8U OSEventGrp;
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];
//用于判断该事件是在哪个任务中挂起的
} OS_EVENT;
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: OSEventType表明可能是信号量、互斥信号量、消息队列、消息邮箱；
OSEventGrp和OSEventTbl原理与就绪表完全一致，方便事件控制块快速找出优先级最高的任务，使最高优先级任务脱离阻塞（等待时间发生）状态，比如信号量计数值增加，最高优先级任务就绪

## Slide 62
C/OS-II提供以下几种功能函数来实现对事件控制块ECB的操作 ：
初始化一个事件控制块，OS_EventWaitListInit()
使一个任务进入就绪态，OS_EventTaskRdy()
使一个任务进入等待某事件发生状态，OS_EventTaskWait()
由于等待超时而将任务置为就绪态，OS_EventTO()
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 63: 3.8.2 信号量管理
使用信号量可以在任务间传递信息，实现任务与任务或中断服务子程序的同步。
C/OS-II中的信号量由两部分组成：
16位的无符号整型信号量的计数值（0～65535）；
由等待该信号量的任务组成的等待任务列表。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 64
C/OS-II提供了以下6个函数对信号量进行操作：
建立一个信号量，OSSemCreat()
删除一个信号量，OSSemDel()
等待一个信号量，OSSemPend()
发出一个信号量，OSSemPost()
无等待的请求一个信号量，OSSemAccept()
查询一个信号量的当前状态，OSSemQuery()
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 65: 概念：优先级反转
什么是优先级反转？
如何处理优先级反转？
3.8.3 互斥型信号量
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 66: 优先级反转
设有任务A，B和C。优先级：A>B>C。
此时，任务AB阻塞，任务C就绪，任务C先运行。
任务C执行过程中，申请了信号量。
A，B同时唤醒进入就绪状态，此时A任务先运行，B和C阻塞。
A运行时，申请信号量S失败被阻塞，此时B任务优先级更高，运行B任务。
B完成后，C继续执行并释放信号量S。
A运行，最后是在B之后完成，导致A>B的优先级进行了反转。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 67
如何解决？——优先级继承
任务A、B、C
  优先级顺序：A>B>C
使用优先级继承的场景
  AB为阻塞态，C在执行
  C在执行过程中申请了信号量S
  AB被唤醒，优先执行A，C被阻塞
  A尝试申请信号量S，无法获取，被阻塞
  C优先级临时提高，高于B，优先执行C
  C释放信号量S，A获得信号量S，得以执行
此时，高优先级任务A先于低优先级任务B执行
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 68: 互斥型信号量的数据结构
OS_EVENT_TYPE_MUTEX |  |  |  |  |  |  | 
prio |  |  |  | 0xFF |  |  | 
(void*)0 |  |  |  |  |  |  | 
0x00 |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56
PIP:要提升的优先级
没有任务使用时，为FF，否则为占用该互斥型信号量的优先级
暂时不使用，只有当事件类型是消息队列/消息邮箱时才使用
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 69: 信号量、互斥型信号量的比较
信号量和互斥型信号量的比较：
1、互斥型信号量是一种特殊的信号量
2、信号量的结构中，有两部分组成：一个16位的数字，一个等待该信号量的任务列表；而从互斥型信号量的结构中看出：互斥型信号量有等待列表，还有占用标识
3、等待（申请）时：信号量申请时，将计数值减一，如果不能得到，则加入等待列表中，任务进入睡眠状态；互斥型则不同，如果申请成功，则直接使用，否则将正在使用该信号量的任务优先级提高，让这个任务尽快结束，同时等待任务也进入睡眠状态。（见OSMutexPend函数）
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 70: 创建一个互斥型信号量:
函数名称：OSMutexCreate
参数名称及意义：一个8位的无符号数，一个出错信息。
  8位的无符号数：要提升的优先级，设置要合理：略高于所有要使用该互斥型信号量的任务优先级。
  出错信息：前面章节中的出错信息主要是为了增强鲁棒性，这里主要是确定创建是否成功（尤其是PIP设置是否合法）
创建过程：
1、PIP设置是否合法
2、申请一个空的ECB
3、填写ECB的域
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 71: 删除一个互斥型信号量:
首先要允许删除（OS _MUTEX_DEL_EN为1）
可能有任务在等待被删除的互斥型信号量，分两种情况（删除类别）：
  1、直接删除信号量，将等待该信号量的任务全部置为就绪态
  2、不删除，返回出错信息
需要的参数：3个，互斥型信号量的地址；删除类别；出错信息
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 72: 3.8.4 消息邮箱管理
消息邮箱（简称邮箱）是C/OS-II中的一种通信机制。
在使用消息邮箱时，通常先定义一个指针型的变量，该指针指向一个包含了消息内容的特定数据结构。
发送消息的任务或中断服务子程序把这个指针型的变量送往邮箱
接收消息的任务从邮箱中取出该指针变量
从而实现任务间或中断服务子程序与任务间的信息交换。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 73
C/OS-II提供6种对消息邮箱的操作:
建立一个邮箱，OSMboxCreate()
删除一个邮箱，OSMboxDel()
等待邮箱中的消息，OSMboxPend()
向邮箱发送一则消息，OSMboxPost()
向邮箱发送一则消息，OSMboxPostOpt()
无等待的从邮箱中得到一则消息，OSMboxAccept()
查询一个邮箱的状态，OSMboxQuery()
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 74: 3.8.5 消息队列管理
消息队列（简称队列）是C/OS-II的另一种通信机制。
消息队列可以使一个任务或者中断服务子程序向另一个任务发送以指针定义的变量（多个）。针对不同的应用，每个指针指向的包含了消息的数据结构的类型也有所不同。
C/OS-II提供了9个对消息队列进行操作的函数：OSQCreate()、OSQPDel()、OSQPend()、OSQPost()、OSQPostFront()、OSQPostOpt()、OSQAccept()、OSQFlush()和OSQQuery()。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 75: 3.8.6 事件标志组
所涉及的数据结构是本课程目前为止最复杂的，所以其带来的源代码操作也相对复杂。
事件标志组的作用：如果一个任务需要多个事件来控制（需要多个事件同时或部分满足，才可以运行等等），需要用到事件标志组。
重点和难点：事件标志组的数据结构；事件标志组的申请和置位（清零）
一、事件标志组总体说明
二、两个数据结构
1、OS_FLAG_GRP
2、OS_FLAG_NODE
三、代码分析
1、创建
2、等待
3、申请
4、置位
5、查询
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 76
条件编译：在OS_CFG.H中，将OS_FLAG_EN设置为0，则所有的事件标志组功能都不可以使用。也可以单独设置Accept、Del、Query是否可以使用。条件编译的目的是尽可能减小不必要的存储空间。
使用场合：任务需要多个任务同时满足（或部分满足）才可以运行
提供功能：创建、等待、置位（复位）、查询等功能
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 77: 事件标志组两个数据结构概览:
OS_EVENT_TYPE_FLAG |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
OSFlagType
OSFlagWaitList
指向等待
任务列表
OSFlagFlags
OSFlagNodeNext |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodePrev |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodeTCB |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodeFlagGrp |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
OS_FLAG_CLR_ALL |  |  |  |  |  |  | 
OSTCBFlagNode
OS_TCB
OSFlagNodeWaitType
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 78: 事件标志组两个数据结构1of 6
2.1、OS_FLAG_GRP作用：登记一个事件标志组
2.2、组成：三个部分，
2.2.1：INT 8U OSFlagType常数，说明是事件标志组
2.2.2：void *OSFlagWaitList指针，连到另外一个数据结构（等待列表）OS_FLAG_NODE
2.2.3：OS_FLAGS：OSFlagFlags标志，当前事件标志组的值，用来判断任务是否满足就绪条件的基准，长度为8、16或32，默认为16
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 79: 事件标志组两个数据结构2of 6
OS_FLAG_GRP的数据结构：
Typedef struct {
INT8U OSFlayType;
void *OSFlagWaitList;
OS_FLAGS OSFlagFlags;
}OS_FLAG_GRP;
OS_FLAG_GRP的示意图：
OS_EVENT_TYPE_FLAG |  |  |  |  |  |  | 
1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
OSFlagType
OSFlagWaitList
指向等待任务列表
OSFlagFlags
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 80: 事件标志组两个数据结构3of 6
2.3、OS_FLAG_NODE作用：等待任务链表
是一个双向链表。
Typedef struct {
void *OSFlagNodeNext //指向下一个节点的指针
void *OSFlagNodePrev //指向前一个节点的指针
void *OSFlagNodeTCB //指向对应任务TCB的指针
void *OSFlagNodeFlagGrp //反向指向事件标志组的指针
OS_FLAGS OSFlagNodeFlags //信号过滤器
INT8U OSFlagNodeWaitType //定义逻辑运算关系的数据
} OS_FLAG_NODE
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 81: 事件标志组两个数据结构4of 6
2.4说明：
2.4 .1、OSFlagNodeFlagGrp反向指向事件标志组的指针，为了方便删除操作
2.4 .2、OSFlagNodeFlags信号过滤器，决定该任务使用事件标志组的哪些信号（默认定义了16位，不一定所有的标志位都要使用）
2.4 .3、OSFlagNodeWaitType定义逻辑运算关系的数据：指定四种常数之一：
OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL
OS_FLAG_WAIT_CLR_AND
OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY
OS_FLAG_WAIT_CLR_OR
OS_FLAG_WAIT_SET_ALL
OS_FLAG_WAIT_SET_AND
OS_FLAG_WAIT_SET_ANY
OS_FLAG_WAIT_SET_OR
全部为0才有效
至少有一个为0
就有效
至少有一个为1
就有效
全部为1才有效
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 82: 事件标志组两个数据结构6of 6
OS_EVENT_TYPE_FLAG |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
OSFlagType
OSFlagWaitList
指向等待
任务列表
OSFlagFlags
OSFlagNodeNext |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodePrev |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodeTCB |  |  |  |  |  |  | 
OSFlagNodeFlagGrp |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
OS_FLAG_CLR_ALL |  |  |  |  |  |  | 
OSTCBFlagNode
OS_TCB
OSFlagNodeWaitType
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: 解释：OSFlagNodeFlags（这里是10100010）表示过滤器，意思是这个任务只关注位数为1处的事件。并且，这里是OS_FLAG_CLR_ALL的OSFlagNodeWaitType，意味着此时OSFlagFlags的01010010变为01010000才使得当前任务可以结束等待，因为此时它关心的所有事件都已经被置0。

## Slide 83
思考题：μC /OS-II中，某个事件标志组（OS_FLAG_GRP）的等待任务链表中某个任务 （OS_FLAG_NODE）中关于事件等待类型的字段OSFlagNodeWaitType 的值设定为OS_FLAG_WAIT_SET_AND，且任务的OSFlagNodeFlags即信号过滤器字段的值为00101101，则事件标志组（OS_FLAG_GRP）对应的OSFlagFlags字段值为多少时，该任务可以结束等待？
A.00101110 B.10101111 C.00111011 D.01001001
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 84
3.9 内存管理
在C/OS-II中，操作系统把连续的大块内存按分区来管理。每个分区中包含整数个大小相同的内存快。
利用这种机制，C/OS-II对malloc()和free()函数进行了改进，使得它们可以分配和释放固定大小的内存块。而且，这样使得malloc()和free()函数的执行时间就是确定的。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 85
3.9.1 内存控制块
3.9.2 建立一个内存分区
3.9.3 分配一个内存块
3.9.4 释放一个内存块
3.9.5 查询一个内存分区的状态
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 86: 3.9.1. 内存控制块
为了便于管理内存，C/OS-II使用内存控制块来跟踪每一个内存分区，并对系统中的每个内存分区都建立它自己的内存控制块。
Typedef struct
{ void *OSMemAddr; void *OSMemFreeList; INT32U OSMemBlkSize;
INT32U OSMemNBlks; INT32U OSMemNFree;
} OS_MEM;
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: OSMemAddr 是指向内存分区起始地址的指针，它在建立内存分区OSMemCreate时被初始化，在此之后就不能更改
OSMemFreeList 是指向下一个内存空闲内存控制块OS_MEM或下一个空闲内存块的指针，具体含义要根据内存分区是否已经建立来决定
OSMemBlkSize 是内存分区中内存块的大小，是用户建立该内存分区时指定的
OSMemNBlks是当前内存分区中的内存块总数
OSMemNFree是内存分区中当前可以使用的空闲内存块数量

## Slide 87: 3.9.2. 建立一个内存分区，OSMemCreate()
在使用一个分区之前，必须调用函数OSMemCreate()先建立该内存分区。
如果函数OSMemCreate()操作失败，它将返回一个NULL指针；否则，它将返回一个指向内存控制块的指针。
对内存管理的其他操作，如OSMemGet()、OSMemPut()及OSMemQuery()等，都需要通过该指针进行。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 88: 3.9.3. 分配一个内存块，OSMemGet()
当调度某任务执行时，必须先从已建立的内存分区中为该任务申请一个内存块。应用程序通过调用函数OSMemGet()，来完成从内存分区中申请一个内存块。
应用程序必须知道内存块的大小，并且在使用时不能超过其容量。当应用程序不再使用这个内存块后，必须及时将其释放，重新放回到相应的内存分区中。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 89: 3.9.4. 释放一个内存块，OSMemPut()
函数OSMemPut()用来将应用程序不再使用的一个内存块释放并放回到相应的内存分区中。
需要注意的是，OSMemPut()并不知道该内存块是属于哪个内存分区。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 90: 查询一个内存分区的状态
C/OS-II提供OSMemQuery()函数来查询一个特定内存分区的状态。
通过调用该函数可以知道特定内存分区中内存块的大小、可用内存块数目以及已经使用的内存块数目等信息。所有这些信息都存放在OS_MEM_DATAS数据结构中。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 91
3.10 C/OS-II的初始化
C/OS-II在调用其他内核服务之前，首先要调用系统初始化函数OSInit()来对系统进行初始化。
OSInit()初始化C/OS-II所有变量和数据结构，并建立空闲任务OS_TaskIdle()。
此外，C/OS-II还初始化了5个空的数据结构缓冲区。每个缓冲区都是单向链表，允许C/OS-II从缓冲区迅速取得或释放一个缓冲区中的元素。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: OS_TaskIdle()

## Slide 92
OS_TaskIdle()
测量CPU的空闲状况
测量CPU的利用率
用户可编写不引起挂起状态的任务代码
开中断
关中断
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: OS_TaskIdle()

## Slide 93
3.11 C/OS-II的启动
通过调用OSStart()能够实现C/OS-II的多任务的启动。但是，在启动C/OS-II之前，必须至少建立一个应用任务。
void main(void)
{
OSInit();
…
/* 通过调用OSTaskCreat()或OSTaskCreatExt() 创建至少一个应用任务 */
…
OSStart();
}
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 94
  在程序中分配任务栈，完成任务栈的初始化；
  建立任务函数体：变量定义及初始化、功能函数或指令语句、设定任务挂起时间间隔等；
  描述启动任务，传递任务函数地址、任务堆栈地址及任务优先级；
  在main( )函数中完成启动流程；
  运行任务前的硬件初始化、操作系统初始化，启动定时中断，启动任务等。
C/OS-II的启动流程
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 95
void main()
{
sysinit();
OSInit ();
OSTaskCreate ( Task1, (void *)&Task1Data,
(void*)&Task1Stk[TASK_STK_SIZE],
Task1prio);
OSTaskCreate (Task2, (void *)&Task2Data, (void*)&Task2Stk[TASK_STK_SIZE],
Task2prio);
ticker_start(OS_TICKS_PER_SEC);
OSStart();
}
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 96
3.12 C/OS-II在ARM上的移植
所谓移植，就是使一个实时内核能够在其他的微处理器或微控制器上运行。
虽然为了方便移植，C/OS-II的大部分代码是用C语言编写的，但是仍需要使用C语言和汇编语言共同完成一些与处理器相关的代码。
  例如C/OS-II在读/写寄存器时只能通过汇编语言来实现。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 97: 3.12 C/OS-II在ARM上的移植
3.12.1 C/OS-II的移植条件
3.12.2 C/OS-II的移植步骤
3.12.3 测试移植代码

## Slide 98
3.12.1 C/OS-II的移植条件
要使C/OS-II能够正常运行，处理器必须满足以下条件：
1) 处理器的C编译器能够产生可重入代码
2) 处理器支持中断并能产生定时中断
3) 用C语言可以在程序中打开/关闭中断
4) 处理器支持能够容纳一定数量的数据存储硬件堆栈
5) 处理器有将堆栈指针和其他CPU寄存器的内容读出并存储到堆栈或内存中的指令
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 99: 1) 处理器的C编译器能够产生可重入代码
C/OS-II是一个多任务实时内核，一段代码（如一个函数）可能被多个任务调用，代码的可重入性是保证多任务正确执行的基础。
可重入代码是指可以被多个任务调用而数据不会被破坏的一段代码。
可重入代码或者只使用局部变量，即变量保存在CPU寄存器中或堆栈中；或者使用全局变量，则要对全局变量予以保护。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 100: 2) 处理器支持中断并能产生定时中断
C/OS-II通过处理器产生的定时器中断来实现多任务之间的调度。
3) 用C语言可以在程序中打开/关闭中断
ARM处理器中包含一个CPSR寄存器，该寄存器包括一个全局的中断禁止位，控制它就可以打开或关闭中断。
在C/OS-II中，可以通过OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()两个宏来控制处理器的相应位进行开/关中断的操作。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 101: 4) 处理器支持能容纳一定量数据存储硬件堆栈
对于只有10根地址线的8位控制器，芯片最多可访问1KB的存储单元，移植C/OS-II是比较困难的。
5) 处理器有将堆栈指针和其他CPU寄存器的内容读出并存储到堆栈或内存中的指令
寄存器的入栈/出栈操作是C/OS-II多任务调度的基础。
在ARM处理器中，汇编指令stmfd可将所有寄存器压栈，指令ldmfd可将所有的寄存器出栈。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 102
3.12.2 C/OS-II的移植步骤
移植C/OS-II主要完成以下几部分工作：
1) 设置与处理器和编译器相关的代码 （OS_CPU.H）
2) 用C语言编写10个与操作系统相关的函数（OS_CPU_C.C）
3) 用汇编语言编写4个与处理器相关的函数（OS_CPU_A.ASM）
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 103: 1) 设置与处理器和 编译器相关的代码
OS_CPU.H包括了用#define语句定义的、与处理器相关的常数、宏以及类型。所有需要完成的基本配置和定义全部集中在此头文件中。
/******* 数据类型（与编译器有关）*******/
typedef unsigned char BOOLEAN;
typedef unsigned char INT8U; /*无符号8位整数*/
typedef signed char INT8S; /*有符号8位整数*/
typedef unsigned int INT16U; /*无符号16位整数*/
typedef signed int INT16S; /*有符号16位整数*/
typedef unsigned long INT32U; /*无符号32位整数*/
typedef signed long INT32S; /*有符号32位整数*/
typedef float FP32; /*单精度浮点数*/
typedef double FP64; /*双精度浮点数*/
typedef unsigned int OS_STK; /*堆栈入口宽度为16位*/
typedef unsigned short OS_CPU_SR; /*定义CPU状态寄存器宽度*/
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 104
/*******与处理器有关的代码 *******/
#define OS_ENTER_CRITICAL() { cpu_sr = INTS_OFF(); }
#define OS_EXIT_CRITICAL() {if(cpu_sr == 0) INTS_ON(); }
#define OS_STK_GROWH 1 /* 定义堆栈方向*/
#define OS_TASK_SW() ??? /*定义任务切换宏*/
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 105: 2) 用C语言编写10个与操作系统相关的函数
OS_CPU_C.C中编写10个函数，包括：OSTaskStkInit()、OSTaskCreatHook()、OSTaskDelHook()、OSTaskSwHook()、OSTaskIdleHook()、OSTaskStatHook()、OSTaskTickHook()、OSTaskHookBegin()、OSTaskHookEnd() 和 OSTaskInitHook()。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 106: 3) 用汇编语言编写4个与处理器相关的函数
在OS_CPU_A.ASM中要求用户编写4个简单的汇编语言函数，包括：OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()和OSTickISR()。
如果C编译器支持插入行汇编代码，就可以将所有与处理器相关的代码放到OS_CPU_C.C文件中，而不必再有单独的汇编语言文件。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 107: 3.12.3 移植实施（1）
移植工作介绍
实际上uC/OS-II可以简单地看作是一个多任务调度器，在这个任务调度器上完善地添加了与多任务操作系统相关的一些系统服务，如信号量、邮箱等。其90%的代码是用C语言写的，可以直接移植到有C语言编译器的处理器上。移植工作主要都集中在多任务切换的实现上，因为这部分代码用来保存和恢复CPU现场（即写/读相关寄存器），不能用C语言，只能使用汇编语言完成。
uC/OS-II的全部源代码量大约是6000－7000行，共15个文件。将 uC/OS-II 移植到ARM处理器上，需要修改三个与ARM体系结构相关的文件，代码量大约是500行。以下分别介绍这三个文件的移植工作。
OS_CPU.H OS_CPU_A.ASM OS_CPU_C.C
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 108: 3.12.3 移植实施（2）
OS_CPU.H 文件
1----数据类型定义
数据类型的修改与所用的编译器相关，不同的编译器使用不同的字节长度表示同一数据类型，比如int，同样在x86平台上，GNU的gcc编译为4 bytes，而MS VC＋＋则编译为2 bytes。
·2-----堆栈单位
在任务切换时，CPU现场的寄存器将保存在当前运行任务的堆栈中，所以OS_STK 数据类型应该与CPU的寄存器长度一致。
3-----堆栈增长方向
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构
Notes: 1.int不同，所以有的时候需要将 int 的宏定义为INT_16，有时定义为INT_32

## Slide 109: 3.12.3 移植实施（3）
OS_CPU_A.ASM （用汇编编写）
  任务开始函数 OSStartHighRdy
  任务切换函数 OS_TASK_SW
  中断任务切换函数 OSIntCtxSw
  中断禁止和允许函数 OS_ENTER_CRITICAL OS_EXIT_CRITICAL
  节拍中断函数 OSTickISR（）
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 110: 3.12.3 移植实施（4）
·OSStartHighRdy（） 此函数是在OSStart（）多任务启动后，负责从最高优先级任务的TCB控制块中获得该任务的堆栈指针SP，通过SP依次将CPU现场恢复，这时系统就将控制权交给用户创建的该任务进程，直到该任务被阻塞或者被其他更高优先级的任务抢占CPU。该函数仅在多任务启动时被执行一次，即执行最高优先级任务，之后多任务的调度和切换由以下函数实现。
·OSCtxSw（） 任务级的上下文切换，当任务因为被阻塞而主动请求CPU调度时被执行，由于此时的任务切换在非异常模式下进行，因此区别于中断级别的任务切换。它的工作是先将当前任务的CPU现场保存到该任务堆栈中，然后获得最高优先级任务堆栈指针，从该堆栈中恢复此任务的CPU现场，使之继续执行。这样就完成了一次任务切换。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 111: 3.12.3 移植实施（5）
·OSIntCtxSw（） 中断级的任务切换，在时钟中断ISR（中断服务例程）中发现有高优先级任务等待的时钟信号到来，则在中断退出后并不返回被中断任务，而是直接调度就绪的高优先级任务执行，从而能够尽快地让高优先级的任务得到响应，保证系统的实时性能。其原理基本上与任务级的切换相同，但是由于进入中断时已经保存了被中断任务的CPU现场，因此不用再进行类似操作，只需对堆栈指针做相应调整。
·OSTickISR（） 时钟中断处理函数，其主要任务是负责处理时钟中断，调用系统实现的OSTimeTick函数，如果有等待时钟信号的高优先级任务，则需要在中断级别上调度其执行。其他相关的两个函数是OSIntEnter（）和OSIntExit（），都需要在ISR中执行。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 112: 3.12.3 移植实施（6）
OS_CPU_C.C
1-------任务堆栈初始化
在ARM体系结构下，任务堆栈空间由高至低依次将保存着pc、lr、r12、r11、r10、... r1、r0、CPSR、SPSR，有两点需要说明：
一、当前任务堆栈初始化完成后，OSTaskStkInit 返回新的堆栈指针STK。 OSTaskCreate() 执行时，将会调用 OSTaskStkInit ()，然后通过OSTCBInit() 函数调用，将返回的SP指针保存到该任务的TCB块中，作为该任务的堆栈指针。
二、初始状态的堆栈是模拟了一次中断后的堆栈结构，因为任务创建后并不是直接就获得执行，而是通过OSSched() 函数进行调度分配，满足执行条件后才能获得执行。为了使这个调度简单一致，就预先将该任务的PC指针和返回地址LR都指向函数入口，以便被调度时从堆栈中恢复刚开始运行时的CPU现场。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 113: 3.12.3 移植实施（7）
·2-------系统钩子函数（10个c函数）
在该文件中需要实现几个操作系统规定的hook函数，如下：
OSTaskStkInit()、OSTaskCreatHook()、OSTaskDelHook()、OSTaskSwHook()、OSTaskIdleHook()、OSTaskStatHook()、OSTaskTickHook()、OSTaskHookBegin()、OSTaskHookEnd() OSTaskInitHook()。
若无特殊需求，只需简单地将它们都实现为空函数即可。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构

## Slide 114
3.12.3 测试移植代码
应该首先不加任何应用代码来测试移植好的C/OS-II，即应该首先测试内核自身的运行状况。
接着可以在C/OS-II操作系统中建立应用程序，通过观察程序执行的结果来检测移植是否成功。
通常采用以下4个步骤测试移植代码：
确保C编译器、汇编编译器及链接器正常工作；
测试OSTaskStkInit()和OSStartHighRdy()；
测试函数OSCtxSw()；
测试函数OSIntCtxSw()和OSTickISR()。
嵌入式实时操作系统概论—C/OS-II内核结构