## Slide 1: 第八章 嵌入式Web服务器

## Slide 2: 嵌入式Web 服务器
随着Internet技术的兴起，在嵌入式设备的管理与交互中，基于Web方式的应用成为目前的主流，也就是大家非常熟悉的B/S结构，即在嵌入式设备上运行一个支持脚本或CGI功能的Web服务器，能够生成动态页面，在用户端只需要通过Web浏览器就可以对嵌入式设备进行管理和监控，非常方便实用。
嵌入式Web服务器还有一项重要功能，通过CGI，实现远程监控、交互、处理。
嵌入式Web Server：BOA
Notes: 公共网关接口（Common Gateway Interface，CGI）CGI 应用程序能与浏览器进行交互，还可通过数据API与数据库服务器等外部数据源进行通信，从数据库服务器中获取数据。

## Slide 3: 嵌入式Web Server简介
由于嵌入式设备资源一般都比较有限，不需要能同时处理很多用户的请求，因此不会使用Linux下最常用的如Apache等服务器，而需要使用一些专门为嵌入式设备设计的Web服务器，在存贮空间和运行时所占有的内存空间上都会非常适合于嵌入式应用场合。
典型的嵌入式Web服务器有Boa （www.boa.org）和thttpd （http://www.acme.com/software/thttpd/ ）等，一般是单进程服务器，只有在完成一个用户请求后才能响应另一个用户的请求，而无法并发响应，但这在嵌入式设备的应用场合里已经足够了。

## Slide 4: BOA
Boa是一个非常小巧的Web服务器，可执行代码只有约60KB。它是一个单任务Web服务器，只能依次完成用户的请求，而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI，能够为CGI程序fork出一个进程来执行。Boa的设计目标是速度和安全，在其站点公布的性能测试中，Boa的性能要好于Apache服务器。
从www.boa.org下载Boa源码，当前最新版本为0.94.13，将其解压并进入源码目录的src子目录

## Slide 5: 一、移植BOA
1、下载Boa源码
下载地址: http://www.boa.org/， 最新发行版本： 0.94.13
2、生成Makefile文件（源代码中没有）
进入源码目录，直接运行src/configure文件: ./configure
3、修改Makefile文件:找到CC=gcc，将其改成CC = arm-linux-gcc，再找到CPP = gcc –E，将其改成CPP = arm-linux-gcc –E，并保存退出。
4、在src#找到define.h 使用vim 编辑#修改路径为 #define SERVER_ROOT "/home/chris/examples/boa"
5、交叉编译make，得到的可执行程序为boa，将调试信息剥去，得到的最后程序只有约60KB大小:arm-linux-strip boa
6、将编译好的程序放入根文件系统的/bin目录下。

## Slide 6: 出错信息处理（1）
BOA安装过程中，会出现较多错误，处理如下：
错误1、home/chris/boa/src# make
yacc -d boa_grammar.y
make: yacc: Command not found
make: *** [y.tab.c] Error 127
解决方法：
home/chris/boa/src # apt-get install bison
错误2、
home/chris/boa/src# make
lex boa_lexer.l
make: lex: Command not found
make: *** [lex.yy.c] Error 127
解决方法：
home/chris/boa/src # apt-get install flex
错误3：
/home/chris/boa/src# make
arm-linux-gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -c -o boa.o boa.c
arm-linux-gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -c -o util.o util.c make: *** [util.o] Error 1
解决方法：
修改 src/compat.h
找到
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff

## Slide 7: 出错信息处理（2）
错误4：
/ boa.c:228 - icky Linux kernel bug!: No such file or directory
解决办法: 修改src/boa.c，注释掉下面语句:
if(setuid(0) != -1) {
DIE(”icky Linux kernel bug!”);
}
即修改为:
#if 0
if(setuid(0) != -1) {
DIE(”icky Linux kernel bug!”);
}
#endif

## Slide 8: 二、配置BOA
Boa需要在/etc目录下建立一个boa目录，里面放入Boa的主要配置文件boa.conf。在Boa源码目录下已有一个示例boa.conf，可以在其基础上进行修改。
1、Group的修改
修改 Group nogroup为 Group user（开发板上有的组）
修改 User nobody为 User boa （user组中的一个成员）
2、ScriptAlias的修改
修改 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ 为 ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
这是在设置CGI的目录，你也可以设置成别的目录。比如用户文件夹下的某个目录。

## Slide 9: 二、配置BOA
3、ServerName的设置
修改 #ServerName www.your.org.here
注意：该项默认为未打开，执行Boa会异常退出，提示“gethostbyname::No such file or directory”,所以必须打开。其它默认设置即可。你也可以设置为你自己想要的名字
将mime.types文件复制/etc目录下，通常可以从linux主机的 /etc目录下直接复制即可。
（以下配置和boa.conf的配置有关）
创建日志文件所在目录/var/log/boa
创建HTML文档的主目录/var/www
创建CGI脚本所在录 /var/www/cgi-bin

## Slide 10: 三、运行BOA
开发板操作：
[root@~]#boa
如果发现boa没有运行，则可以在开发板的/var/log/boa/error_log文件中找原因。
比如端口已被其他程序占用：
[root@~]#cat /var/log/boa/error_log
[20/Nov/2020:21:21:57 +0000] boa.c:194 - unable to bind: Address already in use

## Slide 11: 四、功能测试
静态网页测试
将静态网页存入根文件系统的/var/www目录下（可以将主机 /usr/share/doc/HTML/目录下的index.html、homepage.css和img、stylesheet-images目录复制到/var/www目录下）
CGI功能测试
1、编写程序，如HelloworldCGI.c（见下页）
2、交叉编译生成CGI程序：将HelloworldCGI程序文件拷贝至根文件系统的/var/www/cgi-bin/下
3、测试：浏览器输入
http://192.168.1.2/cgi-bin/helloworldCGI

## Slide 12: CGI程序示例
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(void)
{
printf("Content-type: text/html\n\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("Hello,world.\n");
printf("\n");
printf("\n");
exit(0);
}

## Slide 13: CGI介绍
目前Web技术中生成动态Web页面的方法有CGI和服务器脚本，如JSP, ASP等，但后者需要Web服务器具有这些脚本的运行支持模块。在嵌入式Web服务器中，考虑到资源限制问题，一般都只提供CGI支持，因此在嵌入式设备中Web方式应用实际上就是基于CGI的程序开发。
CGI（Common Gate Intergace）是一段运行在Web服务器上的程序，提供同客户端Html页面的接口。浏览器把客户端收集到的信息传送到服务器的CGI程序中，CGI程序在服务器上按照预定的方法进行处理，CGI程序给客户端浏览器发回一个标准页面，用户可以在浏览器里看到。

## Slide 14: CGI介绍
CGIC是一个支持CGI开发的开放源码的标准C库，可免费使用，也可以购买商业授权。支持Linux, Unix 和Windows等多操作系统
CGIC能够提供以下功能：
1 分析数据，并自动校正一些有缺陷的浏览器发来的数据；
2 透明接收用GET或 POST方法发来的Form数据；
3 能接受上传文件；
4 能够设置和接收cookies；
5 用一致的方式处理Form元素里的回车；
6 提供字符串，整数，浮点数，单选或多选功能来接收数据；
7 提供数字字段的边界检查；
8 能够将CGI环境变量转化成C中的非空字符串；
9 提供CGI程序的调试手段，能够回放CGI程序执行时的CGI状态；
总之，CGIC是一个功能比较强大的支持CGI开发的标准C库，
可以从CGIC的主站点http://www.boutell.com/cgic/下载源码

## Slide 15: GPIO接口与编程
以GPIO控制LED灯为例

## Slide 16: 裸机编程的必要性与准备
裸机编程，是没有操作系统的情况下，直接通过程序控制硬件设备运行的方式，具有简单、直接、高效等优点；同时具有编程较复杂、无法更新等缺点。
一般通过GPIO来控制硬件。
通过裸机编程的学习，对于U-Boot、驱动程序等的理解会更加深入，形成嵌入式系统学习的整体闭环框架。
一样采用交叉编译开发环境，需要熟悉相应的硬件设备。
主要思考两个问题:
  1、如何保证在没有OS的情况下，整个系统能够启动、运行指定代码？
  2、代码如何编制？

## Slide 17: 主要内容：
一、GPIO概述
二、GPIO寄存器
三、GPIO操作步骤
四、LED灯控制

## Slide 18: 一、GPIO概述
GPIO（General-Purpose Input/Output Ports）全称是通用编程I/O端口。它们是CPU的引脚，可以通过它们向外输出高低电平，或者读入引脚的状态，这里的状态也是通过高电平或低电平来反应的，所以GPIO接口技术可以说是CPU众多接口技术中最为简单、常用的一种。
每个GPIO端口至少需要两个寄存器，一个是用于控制的“通用I/O端口控制寄存器”，一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。
控制和数据寄存器的每一位和GPIO的硬件引脚相对应，由控制寄存器设置每一个引脚的数据流向，数据寄存器设置引脚输出的高低电平或读取引脚上的电平。除了这两个寄存器以外，还有其它相关寄存器，比如上拉/下拉寄存器设置GPIO输出模式是高阻、带上拉电平输出还是不带上拉电平输出等。

## Slide 19: 一、GPIO概述
S5PV210共有237个GPIO端口，分成15组：
GPA0：8输入/输出引脚。
GPA1：4输入/输出引脚。
GPB：8输入/输出引脚。
GPC0：5输入/输出引脚。
GPC1：5输入/输出引脚。
GPD0：4输入/输出引脚。
GPD1：6输入/输出引脚。
GPE0、GPE1：13输入/输出引脚。
GPF0、GPF1、GPF2、GPF3：30输入/输出引脚。
GPG0、GPG1、GPG2、GPG3：28输入/输出引脚。
GPH0、GPH1、GPH2、GPH3：32输入/输出引脚。
GPP1：低功率I2S、PCM。
GPJ0、GPJ1、GPJ2、GPJ3、GPJ4：35输入/输出引脚。
MP0_1、MP_2、MP_3：20输入/输出引脚。
MP0_4、MP_5、MP_6、MP_7：32输入/输出存储器引脚。

## Slide 20: 一、GPIO概述
GPIO的15组引脚除了作为输入、输出引脚外，一般都还有其它功能，称为引脚复用。（例如作为串口通信的TX/RX接口）具体要使用引脚的哪个功能，需要通过相关的控制寄存器来设置。

## Slide 21: 二、GPIO寄存器
每组GPIO端口都有两类控制寄存器，分别工作在正常模式和掉电模式（STOP、DEEP-STOP、睡眠模式）。
S5PV210处理器工作在正常模式下时，正常寄存器（如GPA0控制寄存器GPA0CON，GPA0数据寄存器GPA0DAT，GPA0上拉/下拉寄存器GPA0PUD，GPA0驱动能力控制寄存器GPA0DRV）工作；
进入掉电模式时，所有配置和上拉/下拉控制由掉电寄存器（如GPA0的掉电模式配置寄存器GPA0CONPDN，GPA0的掉电模式上拉/下拉寄存器GPA0PUDPDN）控制。
Notes: 掉电模式：外部晶振，CPU，定时器，串口全部停止工作，只有外部中断继续工作

## Slide 22: 二、GPIO寄存器
GPIO主要的相关寄存器：
GPIO控制寄存器GPxnCON。用于控制GPIO的引脚功能，向该寄存器写入数据来设置相应引脚是输入/输出，还是其它功能。该寄存器中每4位控制一个引脚，写入0000设置为输入IO口，从引脚上读入外部输入的数据；写入0001设置为输出IO口，向该位写入的数据被发送到对应的引脚上；写入其它值可设置引脚的第二功能，具体功能可查阅S5PV210处理器的芯片手册。
GPIO数据寄存器GPxnDAT。用于读写引脚的状态，即该端口的数据。当引脚被设置为输出引脚，写该寄存器的对应位为1，设置该引脚输出高电平，写入0设置该引脚输出低电平；当引脚被设置为输入引脚，读取该寄存器对应位中的数据可得到端口电平状态。
GPIO上拉/下拉寄存器GPxnPUD。用于控制每个端口上拉/下拉电阻的使能/禁止。对应位为0时，该引脚使用上拉/下拉电阻；对应位为1时，该引脚不使用上拉/下拉电阻。
GPIO掉电模式上拉/下拉寄存器GPxnPUDPDN。用于掉电模式下使用。每两位对应一个引脚，为00时输出0，01时输出1，10时为输入功能，11时保持原有状态。

## Slide 23: 三、GPIO操作步骤
S5PV210处理器GPIO端口操作步骤如下：
首先，确定所使用的GPIO端口的功能，如作为输入/输出引脚使用时，是否需要设置上拉/下拉电阻；作为其它功能使用时，对应S5PV210处理器的芯片手册进行设置。
其次，确定GPIO端口的输入/输出方向，通过端口设置寄存器完成端口的输入/输出功能或其它功能设置。
最后，对数据寄存器操作。如果设置为输入引脚，读取数据寄存器对应位值，实现引脚状态的读取；如果设置为输出引脚，通过写数据寄存器对应位值，实现引脚状态的设置。

## Slide 24: 四、LED灯控制：开发板启动流程
无需操作系统，直接通过程序点亮天嵌开发板上的LED灯，首先熟悉天嵌开发板的启动步骤，是否可以、以及怎样直接执行一个编译好的汇编程序。
天嵌开发板采用的S5PV 210核心板，支持从多种设备启动：OneNand、Nand、MMC等。因此裸机编程时，可以让开发板从MMC的SD卡启动（SD卡写入容易）

## Slide 25: 四、LED灯控制：开发板启动流程
S5PV20上电从 iROM 运行 Samsung 出厂时固化在里面的代码，这部分代码叫做 BL0（bootloader0），
BL0将执行如下操作：
1. 禁止看门狗
2. 初始化指令 cache
3. 初始化栈、堆
4. 初始化块设备拷贝函数
5. 初始化 PLL （锁相环 ）、设置系统时钟
6. 根据 OM 引脚配置，从指定的外部存储器拷贝 BL1到内部 SRAM

## Slide 26: 四、LED灯控制：开发板启动流程
7. 校验 BL1的校验和 ，如果校验成功则跳转到 BL1的起始地址执行BL1，否则进入第 2个启动序列（见右图，依次使用串口/USB启动方式）
8. BL1 拷贝 BL2到内部 SRAM，然后跳转到 BL2的起始地址执行 BL2
9. BL2初始化 DRAM 控制器，加载 OS 到外部 SDRAM。
10. BL2 最终跳转到 OS 的起始地址执行 OS 。

## Slide 27: 四、LED灯控制：开发板启动流程
右图是天嵌开发板S5PV210启动时的内存映射图，BL0是系统设定，BL1的起始地址，就是我们裸机编程中SD卡的地址：0xD002_0010.
BL1需要的16Byte的Header Info如下：
0x0 ：BL1 的大小
0x4 ：0（规定）
0x8 ：校验和
0xc：0（规定）
有了这 16 字节的头信息， BL0就知道拷贝多大的 BL1到内部 SRAM ，并且可以验证 BL1 的数据是否完好无损。

## Slide 28: 四、LED灯控制：SD卡的布局
因为裸机需要烧入SD卡中，因此需要了解SD的布局。
我们需要按照上图的布局将程序烧写到 SD 卡，每个块大小为 512Byte。
Block0保留， BL1 烧写到 Block1开始的块，这是强制要求。 BL2和 Kernel 的布局要求只是建议

## Slide 29: 四、LED灯控制：LED控制程序的编写
有了前期的准备工作，可以进入LED灯控制程序的编写。
通过天嵌开发板的底板原理图，了解到LED灯通过GPIO连接，其中LED1、LED2两个LED分别接到S5PV210的GPC0_3和GPC0_4引脚。
这里用了NPN三极管，具有放大电流的作用，增大驱动能力，我们只要给它的基极一个高电平，三极管的集电极和发射极就会导通，产生大电流驱动LED发光。

## Slide 30: 四、LED灯控制：LED控制程序的编写
要点亮LED1，需要配置寄存器GPC0CON的[15:12]为0b0001，使GPC0_3为输出模式，同时配置寄存器GPC0DAT[3]=1，使GPC0_3引脚输出高电平。

## Slide 31: 四、LED灯控制：LED控制程序的源码
/* led_on.S */
.global _start /* 声明一个全局的标号 */
_start:
ldr r0, =0xE0200060 /* GPC0CON寄存器 */
ldr r1, =0x00001000
str r1, [r0] /* 设置GPC0_3为输出,GPC0[15:12] = 0b0001 */
ldr r0, =0xE0200064 /* GPC0DAT寄存器 */
ldr r1, =0x00000008
str r1, [r0] /* 设置GPC0_3为高电平 */
halt:
b halt /* 死循环 */
为什么需要后面的死循环？
CPU一旦从某个地址运行，它就会从这个地址往后依次取指运行，当运行完我们的代码，它不会停止，还会往后继续取指运行，但是后面的指令是未知的，CPU运行后不知道会是什么结果，可能正常执行，也可能出现异常，所以我们应该让CPU一直在那里死循环。

## Slide 32: 四、LED灯控制：LED控制程序的makefile
led_on.bin: led_on.o
arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led_on.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary led_on.elf $@
arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis
led_on.o : led_on.S
arm-linux-gcc -c $< -o $@
clean:
rm *.o *.elf *.bin *.dis
0xD0020010是BL1的地址。
(NAND是0x20000000）
编译形成了led_on.bin文件，还需要加入还有校验和的16字节的头信息。
添加16Byte的头信息后的二进制文件，即为可在SD卡上执行的程序，用于控制LED灯。
Notes: （1）led_on.o : led_on.S 指定使用 led_on.S 源文件得到 led_on.o 这个 obj 文件，
后续用于连接称为 led_on.bin 文件；
（2）arm-linux-gcc 命令，用于编译 led_on.S 源文件；
（3）arm-linux-ld 连接命令，这里跟 -Ttext 选项，指定了代码段开始的位置
是 0x20000000，并且-o 选项指定输出 led_on.elf 文件；
（4）arm-linux-objcopy 命令，使用-O 选项，指定将原来的 led_on.elf 可执行
文件转换为二进制格式；
（5）arm-linux-objdump 命令，使用-D 选项，指定查看 led_on.elf 文件的反
汇编代码信息，并保存到 led_on.dis 文件中；
（6）clean 表示 make clean 命令需要执行的动作，这里使用 rm 命令，删除
所有后缀为.o .elf .bin .dis 的文件，显然这都是前面步骤生成过的文件

## Slide 33: 四、LED灯控制：LED控制程序的烧入
需要将编制完成的程序，烧入到SD卡的“扇区1”。如果选择Windows环境下的烧录工具，则前述的“写入头信息”部分操作，可以通过这个工具自动完成。

## Slide 34: 四、LED灯控制：LED控制程序的启动
将SD卡插到TQ210开发板上，然后拨动启动选择开关，选择从SD启动。上电，即可点亮LED灯
简单总结：如何实现裸机对硬件编程控制？

## Slide 35: 进一步思考
如何使用嵌入式Web Server实现远程控制？
如何利用远程控制（如AT指令、Web Server等等），实现远距离启动/关闭高危的设备？有哪些实现方法，具体的实现过程如何？可以参考的对象：共享单车开锁、钢铁热轧车间温度控制、火箭点火控制等等。